Spis treści:

1. Zadanie projektowe

2. Obliczenie ruchliwości

3. Analiza zadania projektowego

4. Wyznaczenie charakterystyk

4.1. Przesunięciowa chwytaka

Waszym zadaniem jest wyznaczenie zależności pomiędzy przesunięciem (skokiem) siłownika x w punkcie A, który znacie (będziecie go zadawać np. od 0 do 50 ze skokiem np. co 1 mm) a przesunięciem (rozsunięciem) szczek chwytaka y w punkcie C. Możecie to zrobić na wiele sposobów matematycznych (kombinujcie).

Gdy już ułożycie równanie a z niego wyznaczycie charakterystykę, to możecie w prosty sposób sprawdzi czy jest ok. Rysujecie a kartce wasz przykład w różnych położeniach zakładając x otrzymacie y (mierząc y przy założonym x powinien tyle samo wyjść co na charakterystyce, oczywiście przy tych samych jednostkach i skali).

Charakterystyka przesunięciowa chwytaka:

(5.16)

gdzie

x – przesunięcie zespołu napędowego (tłoczyska siłownika pneumatycznego)

y – przesuniecie końcówek chwytaka

– przełożenie przesunięciowe mechanizmu chwytaka

Rys.5.24. Model obliczeniowy chwytaka do wyznaczania charakterystyki przesunięciowej i prędkościowej

Dane:

, , , , ,

Wyznaczyć:

, , charakterystykę przesunięciową oraz

Zadanie zostanie rozwiązane metodą analityczną

Rozwiązanie:

(5.17)

Na podstawie (5.17) mamy:

stąd:

ostatecznie charakterystyka przesunięciowa chwytaka

(5.18)

Rys.5.25. Charakterystyka przesunięciowa chwytaka

Charakterystykę możecie wygenerować w dowolnym programie. W załączniku macie przykład w Maple 7. Równanie y w funkcji x i podczas generowania plot(y,x=0..3) wyznaczany jest y w funkcji x gdzie x jest założony (wybrany) z przedziału 0-3 .

4.2. Prędkościowa chwytaka

4.3. Siłowa  chwytaka

4.4. Sprawdzenie graficzne charakterystyk (np. w oprogramowaniu SAM lub Inventor – Symulacja dynamiczna, innym) ocena 5.0

5. Obliczenie wytrzymałości podzespołów chwytaka przy maksymalnych obciążeniach analitycznie + MES

6. Obliczenie wymaganych parametrów napędu (liniowego, obrotowego, pneumatycznego, hydraulicznego, elektrycznego)

7. Opracowanie sensoryki do założonego zadania

8. Projekt konstrukcyjny opis + rysunki wykonawcze

9. Animacja pracy chwytaka (avi)

10. Wnioski

Opracowanie należy oddać w formie elektronicznej:

- word lub pdf

- prezentacja

- animacje avi

- projekt cad

- rysunki wykonawcze (pdf)

- obliczenia (matlab, maple)

W rysunkach wykonawczych należy pamiętać o oznaczeniach chropowatości, pasowaniach, gwintach, tolerancjach itp.

Należy pamiętać o podpisach każdego z rysunków, wprowadzeniu opisów i jednostek wykresów, spisu treści (word + prezentacja).