ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA

Kompleksometria

Oznaczanie zawartości magnezu obok wapnia metodą kompleksometryczną

Odczynniki i roztwory:

- bufor amonowy o pH =10,

- roztwór NaOH o stężeniu 1 M,

- wskaźniki: czerń eriochromowa i kalces,

- roztwór EDTA o stężeniu 0,01 M.

Wykonanie oznaczenia:

Otrzymany w kolbie miarowej o pojemności 250 cm3 roztwór do analizy dopełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać.

## Oznaczenie magnezu metodą wersenianową wobec czerni eriochromowej

Do kolbek stożkowych o pojemności 200 – 250 cm3 dodawać kolejno następujące roztwory:

- 2 cm3 buforu amonowego o pH = 10 (dokładnie odmierzyć pipetą),

- 50 cm3 wody,

- szczyptę wskaźnika – czerni eriochromowej – do uzyskania barwy niebieskiej,

- 20 cm3 próbki soli magnezu (pipeta).

Oznaczenie stężenia wapnia metodą wersenianową wobec kalcesu

Do kolbek stożkowych o pojemności 200 – 250 cm3 dodawać kolejno następujące roztwory:

- 20 cm3 1 M NaOH (cylinder),

- 50 cm3 wody (cylinder),

- szczyptę wskaźnika – kalcesu – do uzyskania barwy niebieskiej,

- 20 cm3 próbki soli wapnia (pipeta).

Miareczkować mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy z różowej do niebieskiej.

- Obliczyć masę EDTA potrzebną do sporządzenia 500 ml r-ru o stężeniu 0,01 M.

- Policzyć miano EDTA w oparciu o dane przekazane na zajęciach.

- Obliczyć zawartość jonów Mg w oparciu o dane przekazane na zajęciach.

- Obliczyć zawartość jonów Ca w oparciu o dane przekazane na zajęciach.

- Zapisać równania reakcji kompleksonometrycznego oznaczania Ca i Mg.

- Opisać sposób oznaczania Mg i Ca obok siebie.