## Slide 1
FIZJOLOGIA MIKROORGANIZMÓW
Mikroorganizmy żywe można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
a) Fotoautotrofy (fotolitoautotrofy) - samożywne organizmy korzystające z energii słonecznej. Najważniejszą rolę biologiczną w tej grupie spełniają rośliny zielone.
b) Chemolitotrofy – organizmy korzystające z energii zawartej w zredukowanych związkach nieorganicznych, np. związkach azotu, siarki, żelaza lub z energii zawartej w H2. Występują tu bakterie autotroficzne, jak również bakterie heterotroficzne. Znane są również miksotrofy, wykorzystujące związki organiczne jako źródło węgla i związki nieorganiczne jako źródło elektronów.
c) Heterotrofy (chemoorganoheterotrofy) – organizmy cudzożywne, dla których źródłem węgla, energii i elektronów są organiczne związki chemiczne. Należą tu: zwierzęta, grzyby i liczne bakterie

## Slide 2
Bakterie nitryfikacyjne
Bakterie utleniające NH3 na NO2- - autotroficzne bakterie nitryfikujące I fazy utleniające sole amonowe przez stadia pośrednie hydroksyloaminy i nitroksylu do azotynów. Należą tutaj następujące rodzaje:
Nitrosomonas – małe pałeczki (1,0x1,5 µm) wyposażone w polarną rzęskę,
Nitrosolobus – owoidale komórki (2-1,5 x 1-2,5 µm),
Nitrosocystis – ziarniaki (1,8 x 2,2 µm),
Nitrosospira – spiralnie skręcone pałeczki.

## Slide 3
Charakterystyczne cechy:
wzrost na granicy dwóch faz, zwykle na powierzchni ciał stałych (gleba).
odporne na wysuszenie.
Reakcję utleniania wywołaną przez Nitrosomonas można opisać następująco:
NH4+ + 1½O2 → NO2- + H2O + H+
Wytwarzający się w trakcie chemosyntezy kwas azotawy jest silnie toksyczny dla bakterii. Już stężenie 0,3M hamuje proces w 30%. Gromadzący się w komórkach jon NO2- musi być czynnie przez nie wydalany, na co organizm zużywa dużo energii.
Wydajność chemosyntezy jest więc nieduża (około 20% w młodych hodowlach, 7% w starszych).

## Slide 4
Bakterie utleniające NO2- na NO3- -
HNO2 + 0,5 O2 → HNO3
chemoautotrofy II fazy, które utleniają azotyny do azotanów. Należą tutaj następujące rodzaje:
Nitrobacter – pałeczka (0,8 x 1,4 µm),
Nitrococcus – ziarniak (1,5 x 1,8 µm),
Nitrospira – (0,3-0,4 x 2,7-6,5 µm).
Żyją one w środowisku lekko alkalicznym (pH 7,7) i podobnie jak Nitrosomonas, chociaż w słabszym stopniu adsorbują się na powierzchni ciał stałych. Wiążą one CO2, korzystając z energii utleniania azotynów na azotany.

## Slide 5
- Są bezwzględnymi tlenowcami nieprzetrwalnikującymi.
-Rozwijają się dobrze w środowiskach nie zawierających zbyt wysokich ilości związków organicznych.
-Niekorzystny wpływ na rozwój tych bakterii wykazują: pepton, pewne aminokwasy (cysteina, hystydyna), metionina, aminy oraz alkaloidy.
- Nitryfikatory są bardzo wrażliwe na działanie wielu związków toksycznych.
- Mają określone wymagania termiczne. Ich optimum leży w granicach 28-300C. Temperatury niższe od optymalnej wpływają hamująco na intensywność nitryfikacji.
- Wymagają one do wzrostu dwutlenku węgla jako źródła C, odczynu w zakresie 7,2 – 7,8 pH.
- Cechuje je bardzo powolny wzrost (czas generacji komórek w warunkach naturalnych wynosi 20 – 40 godz.)

## Slide 6
Ostatnio zwraca się szczególna uwagę na rolę organizmów hetero-troficznych w procesie nitryfikacji:
- bakterie właściwe z rodzaju Pseudomonas, Alcaligenes, Arthrobacter, Corynebacterium i Micrococcus,
- promieniowce,
- grzyby strzępkowe,
- grzyby drożdżopodobne.
Produktami pośrednimi są pochodne hydroksyloaminy, związki nitrowe i nitrosowe.
Przemiany przeprowadzane przez organizmy heterotroficzne można przedstawić następująco:
R-NH2 → R-NHOH → R-NO → R-NO2
Proces nitryfikacji heterotroficznej ma duże znaczenie ekologiczne, ponieważ zachodzić może w środowisku w warunkach niedoboru tlenu oraz przy odczynie poniżej 7,2 pH.

## Slide 7
Bakterie żelaziste i manganowe
Bakterie żelaziste i manganowe są grupą bardzo zróżnicowaną pod względem morfologicznym i fizjologicznym.
-bakterie chemosyntetyzujące
-miksotroficzne,
-heterotrofy.
Bakterie chemosyntetyzujące mają zdolność do utleniania soli żelazawych na żelazowe, lub soli manganawych na manganowe.

## Slide 8
Wśród bakterii tych wyróżnia się następujące grupy różniące się miejscem odkładania utlenionych form żelaza i manganu:
1. na zewnątrz
- w wyrostkach cytoplazmatycznych (Pedomicrobium sp., Hyphomicrobium sp.,)
- śluzowatych styliskach (Gallionella sp.),
- pochewkach (grupa Sphaerotillus-Leptotrix),
- na powierzchni ściany komórkowej (Thiobacillus ferooxidans, Metallogenium sp.,
- w otoczkach ( bakterie z rodziny Siderocapsaceae i z rodzajów Siderococcus, Siderocapsa, Siderobacter, Ferrobacterium i Naumaniella),
2. w wewnątrzkomórkowych organellach,
3. na zewnątrz powierzchni endospor lub w magnetosomach (bakterie magnetotaktyczne).
Złogi tlenków i wodorotlenków żelaza nadają komórkom lub skupiskom bakterii zabarwienie brązowo-żółte, z manganu zielonkawo-oliwkowe lub brązowo-czerwone.

## Slide 9
Enzymatyczny mechanizm utlenienia żelaza i manganu u Leptotrix sp. zachodzi zgodnie z równaniami:
4FeCO3 + O2 + 6H2O → 4 Fe(OH)3 + 4 CO2
Mn2+ + ½ O2 + H2O → MnO2 + 2H+
3Mn2+ + ½ O2 + 3H2O → Mn3O4 + 6H+

## Slide 10
Przedstawicielami tych bakterii są:
Gallionella ferruginea – bakteria nitkowata, rozgałęziona. Komórki mają kształt nerkowaty, wydzielający do swej wklęsłej strony koloidalny wodorotlenek żelazowy. Podstawy łodyżek przyczepiają się albo do podłoża, albo jako masy nitkowate pływają w wodzie w postaci „watowatych” kłaczków. Ten gatunek bakterii nie gromadzi związków manganu.

## Slide 11
Leptotrix ochracea
– bakterie nitkowate, nierozgałęzione. Cylindryczne komórki, w których gromadzi się wodorotlenek żelaza po pewnym czasie przybierają barwę żółtą, a następnie rdzawo-brązową. W miarę grubienia otoczki tkwiąca wewnątrz nitka bakteryjna wymyka się z niej i tworzy na nowo otoczkę.

## Slide 12
Crenothrix polyspora – są to nitkowate bakterie żelazowo-manganowe, wielozarodnikowe. Nitkowate, cylindryczne komórki maja otoczkę zabarwiającą się z biegiem czasu na kolor rdzawy. Bakterie są nierozgałęzione, węższe u podstawy i rozdęte na końcach, gdzie wytwarzają liczne zarodniki. Ten gatunek bakterii prowadzi osiadły tryb życia, przyczepiając się do stałych obiektów.

## Slide 13
Leptotrix echinata – są to bakterie manganowe, szczeciniaste, mają pęk nitek wychodzący ze wspólnej nasady i tworzą duże, wolno żyjące kolonie. W grubszej u nasady, a zwężającej się na wierzchołku otoczce tkwią nitkowate komórki. Bakterie te gromadzą tlenek manganowy. Żelaza nie magazynują.

## Slide 14
Bakterie siarkowe
Najpospolitszymi rodzajami bakterii siarkowych są: Beggiatoa, Tipoloca i Thiothrix, które odgrywają znaczącą rolę w zarastaniu i tworzeniu osadów w przewodach wodociągowych. Utleniają one siarkowodór do wolnej siarki, którą magazynują w komórkach. W przypadku braku siarkowodoru wykorzystują zmagazynowaną siarkę, utleniając ją do siarczanów. Bakterie te mają kształt długich, nie rozgałęzionych, ruchliwych nitek, składających się z łańcuszków wielu komórek.
2H2 S + O2 = 2H2O + S2 + energia.
S2 + 3O2 + 2H2O = 2H2SO4 + energia.

## Slide 15
Bakterie denitryfikacyjne
Przemiany azotanów wytworzonych w procesie nitryfikacji zachodzą w warunkach anoksycznych i beztlenowych (Eh w zakresie +70 do –300 mV, przy udziale licznej grupy heterotroficznych bakterii denitryfikujacych (Pseudomonas sp., Bacillus sp., Micrococcus sp., Alcaligenes sp.) wymagających jako donatora wodoru do redukcji NO3- związków organicznych, takich jak: sole kwasów tłuszczowych, alkohole, związki aromatyczne, metan. Produktami końcowymi są tlenek (NO) i podtlenek (N2O) azotu oraz azot cząsteczkowy:
NO3- → NO2- → NO → N2O → N2
Wytworzone w procesie denitryfikacji produkty gazowe są obojętne dla organizmów żywych, zatem z punktu widzenia ochrony środowiska, proces ten jest korzystny.

## Slide 16
Czynniki wpływające na proces denitryfikacji
Heterotroficzne bakterie denitryfikujące dla przeprowadzenia procesów życiowych (wzrost, oddychanie) potrzebują źródła węgla organicznego. Używane źródła węgla są bardzo różnorodne. Są nimi m.in. alkohole, glukoza, octany, kwas mrówkowy, a także odpady przemysłowe, takie jak: melasa, serwatka, odpady podestylacyjne.
Dla denitryfikacji wody pitnej jako źródło węgla organicznego używamy przede wszystkim: metanolu, etanolu i kwasu octowego.

## Slide 17
2.Temperatura i pH
Temperatura i odczyn wody wpływają na szybkość procesu denitryfikacji poprzez oddziaływanie na konfigurację przestrzenną enzymów Denitryfikatory redukują azotany w szerokim zakresie temperatur od 5 do 70o C, przy czym optimum temperatury mieści się w granicach 15-37oC.
Redukcja azotanów przebiega w pH od 4,4, do 7,8, optimum zaś zbliżone jest do pH = 7,0. Zaobserwowano także większą wrażliwość denitryfikatorów na środowisko kwaśne niż zasadowe.
Oprócz tego zarówno pH jak i temperatura wpływają na końcowe produkty denitryfikacji. W temperaturach niskich i bardzo wysokich głównym produktem jest podtlenek azotu, a w optymalnej azot cząsteczkowy. W niskim pH produkowany jest podtlenek azotu, a w pH około 6,0 produktem jest azot cząsteczkowy.

## Slide 18
3.Tlen
W badaniach przeprowadzonych nad szybkością denitryfikacji wykazano, że im mniejsze stężenie tlenu tym szybkość procesu jest większa.
4. Inhibitory
Reduktazy, które prowadzą proces denitryfikacji mogą pod wpływem różnych związków chemicznych ulegać inhibicji. Może to powodować całkowite zahamowanie procesu, bądź też zmniejszyć jego szybkość. Inhibitory wpływające na proces denitryfikacji można podzielić na trzy grupy:
- blokujące tylko jeden enzym, np. tlenek węgla,
- blokujące więcej niż jeden enzym, np. cyjanek,
- wpływające na różne enzymy w zależności od stężenia, np. siarczki.

## Slide 19
Anammox (ang. anaerobic ammonia oxidation), anamoks – proces beztlenowego utleniania amoniaku przeprowadzany przez bakterie: Brocardia, Kuenenia, Scalindua, Annamoxoglobus, Jettenia.
NH+4 + NO−2 → N2 + 2 H2O
Proces anammox jest wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków do usuwania azotu. Jego zaletą jest fakt, że mikroorganizmy przeprowadzające ten proces nie wymagają dodawania związku organicznego, który jest niezbędny dla bakterii denitryfikacyjnych oraz że nie powoduje on dużego przyrostu biomasy. Najważniejszą zaletą procesu anammox jest usunięcie azotu bez użycia tlenu rozpuszczonego.