## Slide 1: DIAGNOSTYKA UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
Kierunek: I ME DU
Projekt 2

## Slide 2: Projekt 2
Dane pomiarowe do analizy (dane_Lud3.mat) pobrać ze strony kursu i wczytać do przestrzeni roboczej Matlaba.
Czas znajduje się w trzeciej kolumnie macierzy danych pomiarowych. Zarejestrowane drgania (przyspieszenia) znajdują się w pierwszej i drugiej kolumnie macierzy danych pomiarowych (różnią się dokładnością) – proszę wybrać drugą kolumnę.

## Slide 3: Projekt 2
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie czasu.
1. Przeprowadzić filtrację dolnoprzepustową filtrem o częstotliwości granicznej 8 kHz (częstotliwość próbkowania wynosi 48 kHz, ale pasmo przenoszenia czujnika przyspieszenia to 2 Hz - 8 kHz, dlatego należy odfiltrować składowe sygnału powyżej 8 kHz). Na wykresie zaprezentować sygnał przed filtracją i po filtracji.
Do zdefiniowania filtra (i wizualizacji jego charakterystyki) można zastosować przykładową procedurę
N = 100; % FIR filter order
Fp = 8e3; % 8 kHz passband-edge frequency
Fs = 48e3; % 48 kHz sampling frequency
Rp = 0.01; % Corresponds to 0.01 dB peak-to-peak ripple
Rst = 1e-4; % Corresponds to 80 dB stopband attenuation
eqnum = firceqrip(N,Fp/(Fs/2),[Rp Rst],'passedge'); % eqnum = vec of coeffs
fvtool(eqnum,'Fs',Fs,'Color','White') % Visualize filter
lowpassFilt = dsp.LowpassFilter('DesignForMinimumOrder',false, ...
'FilterOrder',N,'PassbandFrequency',Fp,'SampleRate',Fs,...
'PassbandRipple',Rp, 'StopbandAttenuation',80);
Do filtracji sygnału „z” można zastosować procedurę
z_filt = lowpassFilt(z);

## Slide 4: Projekt 2
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie czasu.
2. Wyznaczyć następujące miary (cechy) sygnału z przedziałów czasowych o długości 1 sekundy:
- średnia, - maksimum
- wariancja, - odchylenie standardowe,
- wartość skuteczna, - moment 3-go rzędu,
- skośność, - kurtoza,
- współczynnik szczytu, - współczynnik kształtu.
Na wykresach zaprezentować wartości poszczególnych cech sygnału.
Aby usprawnić obliczenia:
- zastosować funkcję B=buffer(z,N), w celu zbuforowania w nowej zmiennej B danych pomiarowe z przedziałów jednosekundowych (ta nowa zmienna B będzie macierzą zbuforowanych danych);
- każda kolumna macierzy B musi zawierać tyle N próbek, ile zostało zarejestrowanych w czasie jednej sekundy;
rozmiar nowej zmiennej będzie N x 100.
Do wyznaczenia cech sygnału można zastosować funkcje dostępne w Matlab
mean(B); max(abs(B)); var(B); std(B); rms(B); moment(B,3); skewness(B); kurtosis(B);
wsp_szczytu = max(abs(B))./rms(B); wsp_kształtu = rms(B)./mean(abs(B));

## Slide 5: Projekt 2
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie czasu.
3. Przeprowadzić filtrację dolnoprzepustową filtrami o częstotliwościach granicznych kolejno 4 kHz, 2 kHz, 1 kHz, a następnie wyznaczyć cechy sygnałów jak w punkcie 2.
Na wykresach zaprezentować sygnały po filtracji.
Na wykresach zaprezentować wartości poszczególnych cech sygnałów po filtracji.