## Slide 1: DIAGNOSTYKA UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
Kierunek: I ME DU
Projekt 3

## Slide 2: Projekt 3
Dane pomiarowe do analizy (dane_Lud3.mat) pobrać ze strony kursu i wczytać do przestrzeni roboczej Matlaba.
Czas znajduje się w trzeciej kolumnie macierzy danych pomiarowych. Zarejestrowane drgania (przyspieszenia) znajdują się w pierwszej i drugiej kolumnie macierzy danych pomiarowych (różnią się dokładnością) – proszę wybrać drugą kolumnę.

## Slide 3: Projekt 3
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie czasu.
1. Przeprowadzić filtrację górnoprzepustową filtrem o częstotliwości pasma przepustowego 2 Hz i częstotliwości pasma zaporowego 1 Hz . Na wykresie zaprezentować sygnał przed filtracją i po filtracji.
Do zdefiniowania filtra (i wizualizacji jego charakterystyki) można zastosować przykładową procedurę
filtertype = 'IIR';
Fpass = 2; % 2 Hz the passband frequency
Fstop = 1; % 1 Hz the stopband frequency
Fs = 48e3; % 48 kHz sampling frequency
Rp = 0.1; % Corresponds to 0.01 dB peak-to-peak ripple
Astop = 80;
highpassFilt = dsp.HighpassFilter('SampleRate',Fs,...
'FilterType',filtertype,...
'PassbandFrequency',Fpass,...
'StopbandFrequency',Fstop,...
'PassbandRipple',Rp,...
'StopbandAttenuation',Astop);
fvtool(highpassFilt)
Do filtracji sygnału „z” można zastosować procedurę
z_h_filt = highpassFilt(z);

## Slide 4: Projekt 3
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie czasu.
2. Wyznaczyć następujące miary (cechy) sygnału z przedziałów czasowych o długości 1 sekundy:
- średnia, - maksimum
- wariancja, - odchylenie standardowe,
- wartość skuteczna, - moment 3-go rzędu,
- skośność, - kurtoza,
- współczynnik szczytu, - współczynnik kształtu.
Na wykresach zaprezentować wartości poszczególnych cech sygnału oryginalnego i po filtracji filtrem górnoprzepustowym.
Aby usprawnić obliczenia:
- zastosować funkcję B=buffer(z,N), w celu zbuforowania w nowej zmiennej B danych pomiarowe z przedziałów jednosekundowych (ta nowa zmienna B będzie macierzą zbuforowanych danych);
- każda kolumna macierzy B musi zawierać tyle N próbek, ile zostało zarejestrowanych w czasie jednej sekundy;
rozmiar nowej zmiennej będzie N x 100.
Do wyznaczenia cech sygnału można zastosować funkcje dostępne w Matlab
mean(B); max(abs(B)); var(B); std(B); rms(B); moment(B,3); skewness(B); kurtosis(B);
wsp_szczytu = max(abs(B))./rms(B); wsp_kształtu = rms(B)./mean(abs(B));

## Slide 5: Projekt 3
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie czasu.
3. Wyznaczyć obwiednię sygnału przefiltrowanego filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 1 kHz.
Zastosować funkcje:
[yupper,ylower] = envelope(z,wl,'rms') zwraca górna i dolną obwiednię rms z. Obwiednie są określane z zastosowaniem przesuwnego okna o długości wl próbek
[yupper,ylower] = envelope(z,np,'peak') zwraca górna i dolną obwiednię pików z. Obwiednie są określane z zastosowaniem interpolacji sklejanej na lokalnych maksimach oddzielonych o co najmniej np. próbek
Na wykresach zaprezentować sygnał oryginalny wraz z obwiedniami.