## Slide 1: Dezynfekcja wody

## Slide 2
Dezynfekcja: proces, w wyniku którego ulegają zniszczeniu formy wegetatywne drobnoustrojów (pozostają spory bakteryjne i tzw. „powolne wirusy”).Dezynfekcja wysokiego stopnia oprócz form wegetatywnych niszczy także prątki gruźlicy, enterowirusy i niektóre formy przetrwalnikowe.
Sterylizacja: proces prowadzący do zniszczenia wszystkich żywych form drobnoustrojów.
Rodzaje sterylizacji:
- sterylizacja wysokotemperaturowa
bieżąca para wodna,
para wodna w nadciśnieniu,
gorące suche powietrze,
promieniowanie podczerwone
- sterylizacja niskotemperaturowa
tlenek etylenu,
formaldehyd,
plazma gazu,
promieniowanie jonizujące

## Slide 3
Dezynfekcja polega na niszczeniu mikroorganizmów znajdujących się w wodzie i utrzymaniu dobrej, spełniającej wymagania bakteriologiczne wody w sieci wodociągowej. Stosowana jest przeważnie na końcu układu oczyszczania wody.
Dezynfekcja końcowa ma za zadanie całkowite zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zabezpieczenie wody przed wtórnym ich rozwojem w sieci wodociągowej

## Slide 4
Mechanizm działania czynników dezynfekujących na organizmy patogenne polega na:
1. zniszczeniu ścian komórek,
2. penetracji czynnika do wnętrza komórek i zakłócenia procesów metabolicznych,
3. zakłócenie biosyntezy i wzrostu mikroorganizmów.

## Slide 5
W praktyce wodociągowej stosuje się fizyczne i chemiczne metody dezynfekcji.
Do metod fizycznych należy zastosowanie:
1. Promieniowania ultrafioletowego o długości fali 265 nm zapewniającego największą efektywność destrukcji.
Działanie dezynfekujące promieni UV występuje tylko w czasie naświetlania wody i nie zapobiega wtórnemu rozwojowi bakterii w sieci wodociągowej.
Skuteczność promieni UV jest tym większa im woda posiada mniejszą mętność, a mikroorganizmy w niej żyjące wykazują małą oporność na przenikanie energii UV do ich wnętrza.
Oporność ta zwiększa się wraz z powiększeniem się ich rozmiarów i zwiększeniem zawartości w nich pigmentu oraz obecnością spor. Wśród bakterii największą względną oporność wykazywały przetrwalniki laseczki wąglika (Bacillus anthracis spores). Natomiast glony niebiesko - zielone cechowała oporność 10 – krotnie większa.

## Slide 6
Zalety:
- brak zmian składu fizyczno – chemicznego wody, ponieważ nie powstają produkty uboczne dezynfekcji.
- metoda ekonomiczna.
Wady:
- mała wydajność oraz zastrzeżenie, że woda musi być klarowna, do głębokości 10-30 cm, pozbawiona cząstek koloidalnych i zawieszonych,
- duża absorpcja promieniowania przez wodę,
- oporność zarodników i wirusów.

## Slide 7
2. ultradźwięków, których źródłem jest działanie piezoelektryczne płytek kwarcowych pod wpływem prądu zmiennego lub generatora elektromagnetycznego. Przyczyną niszczenia mikroorganizmów może być zjawisko depolimeryzacji białka i kawitacji. Skuteczność dezynfekcji zależy od:
1. natężenia dźwięku,
2. zastosowanej częstotliwości drgań,
3. czasu ich działania oraz
4. rodzaju i liczby niszczonych mikroorganizmów.
Stosowanie ultradźwięków nie zabezpiecza przed wtórnym rozwojem mikroorganizmów w sieci wodociągowej i muszą być stosowane łącznie z dezynfektantami chemicznymi.

## Slide 8
3. metody membranowej tj. mikrofiltracja i ultrafiltracja. Dezynfekcja wody przy użyciu ultrafiltracyjnych membran polimerowych powodowała 100%-we usunięcie bakterii grupy coli i ponad 90%-we usunięcie bakterii mezofilnych. W procesie mikrofiltracji wody oprócz bakterii następuje całkowite usunięcie związków żelaza oraz związków organicznych w około 50%. Do korzyści stosowania tej metody należy:
- produkcja wody o stałej jakości, - znaczne zmniejszenie ilości dodawanych chemikaliów, - niższe zużycie energii, - zwartość instalacji i szybkie jej uruchamianie.

## Slide 9
Dezynfekcja wody metodami chemicznymi polega na wprowadzeniu do niej substancji o dużym potencjale utleniającym, którego szereg przedstawia się następująco według malejącej siły utleniania:
ozon (O3), dwutlenek chloru (ClO2), chlor (Cl2), brom (Br2), jod(J2)

## Slide 10
O skuteczności dezynfekcji decyduje liczba i rodzaj mikroorganizmów oraz skład fizyczno - chemiczny dezynfekowanej wody a w szczególności:
1. wartość pH (wpływająca na bakteriobójczość stosowanego dezynfektanta),
2. temperatura (wpływająca na szybkość przenikania przez ścianę i reakcji z enzymami komórki mikroorganizmu),
3. ilość oraz rodzaj zredukowanych substancji organicznych i nieorganicznych,
4. ilość zawiesin utrudniająca dostęp dezynfektanta do niszczonych organizmów.

## Slide 11
Jedną z metod chemicznych dezynfekcji wody jest chlorowanie, którą zastosowano już w pierwszych latach XX w. do dezynfekcji wody wodociągowej. Metoda bezpośrednia polega na dodawaniu chloru gazowego do dezynfekowanej wody.
Do innych dezynfektantów używanych w metodzie chlorowania należą:
- podchloryn sodowy (NaOCl),
- dwutlenek chloru (ClO2),
- wapno chlorowane (Ca(ClO)Cl),
- chloraminy.

## Slide 12
Najlepiej poznaną grupą ubocznych produktów chlorowania są trihalometany (THM). Przy ich tworzeniu powstaje również szereg innych związków chloroorganicznych (np. chlorofenole), co wpływa znacząco na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody.
Zastosowana dawka chloru jest uzależniona od pH dezynfekowanej wody. Przy rosnącym pH wody zwiększa się również dawka wolnego chloru niezbędnego do zniszczenia 99% bakterii Escherichia coli, a poprawia się skuteczność niszczenia wirusów. W obydwu przypadkach o skuteczności decyduje czas działania dezynfektanta.

## Slide 13
W celu zmniejszenia ilości powstających chlorowych pochodnych związków organicznych stosuje się dwutlenek chloru.
jego działanie dezynfekujące polega na zakłóceniu syntezy białek bakteryjnych. Przy stężeniu równym 0,1 g ClO2/m3 uzyskuje się efekt niszczenia powyżej 99,9% bakterii Escherichia coli.
dwutlenek chloru wykazuje dużą skuteczność wraz ze wzrostem odczynu zasadowego wody w niszczeniu wirusów,
pierwotniaki i glony wymagają do ich destrukcji dużego stężenia ClO2, długiego czasu kontaktu i podwyższonej wartości pH wody,
- skuteczne działanie w szerokim zakresie pH,
braku tworzenia chlorofenoli wykazujących nieprzyjemny zapach.
Wadą stosowania dwutlenku chloru jest możliwość powstania chloranów i chlorynów, które jako silne utleniacze mają ujemne znaczenie zdrowotne powodując zmiany we krwi.

## Slide 14
Następną chemiczną metodą dezynfekcji wody jest ozonowanie.
Oprócz jego własności dezynfekujących jest silnym utleniaczem i zastępuje chlor w przypadkach gdy mogą tworzyć się chlorowane pochodne związków organicznych oraz związków nadających wodzie smak i zapach. Wytwarzany jest w miejscu dawkowania i zastosowany w formie ozonowanego powietrza.

## Slide 15
Rozpad ozonu zależny jest od:
- odczynu pH,
- temperatury wody,
- stężenia w niej związków nieorganicznych i organicznych.
Przy pH = 7,6 czas połowicznego rozpadu wynosi 245 s, a przy pH = 10,4 – 30s. Inicjują ten rozpad jony Fe(II), substancje organiczne i jony wodorotlenowe

## Slide 16
Ozon jest najskuteczniejszym środkiem dezynfekcyjnym gdyż niszczy bakterie Escherichia coli od 600-3000 razy szybciej niż chlor.
Zwiększa on przepuszczalność błony komórkowej na skutek ozonolizy nienasyconych kwasów tłuszczowych powodując rozpad cząsteczki, a wnikając w głąb niszczy kwasy nukleinowe komórki bakteryjnej. Skuteczniej od chloru niszczy wirusy.
Wadą ozonu jako dezynfektanta jest mała jego trwałość i związane z tym niebezpieczeństwo wtórnego rozwoju bakterii w sieci wodociągowej ponieważ produkty ozonowania są substratami pokarmowymi dla bakterii.

## Slide 17
Kwas nadoctowy jest jednym z najbardziej skutecznych środków dezynfekcyjnych, jest nietoksyczny dla człowieka i oznacza się pełną biodegradowalnością.
Preparat handlowy tego kwasu stanowi mieszaninę kwasu nadoctowego, octowego, nadtlenku wodoru i wody zgodnie z poniżej przedstawioną reakcją:
  CH3COOH + H2O2 → CH3COOOH + H2O

## Slide 18
W preparacie tym znajdują się dwa składniki dezynfekujące o komplementarnym działaniu tj.
kwas nadoctowy o silnym działaniu biobójczym na wszystkie bakterie, spory bakteryjne, wirusy, glony, pierwotniaki i krótkim czasie działania (czas połowicznego rozkładu 30-60 min.) rozkładającego się do nieszkodliwych produktów: wody, dwutlenku węgla, kwasu octowego i tlenu.
nadtlenek wodoru działający słabiej, ale znacznie trwalszy i zapewniający konserwację zdezynfekowanej wody na okres kilku dni nie dopuszczając do wtórnego zakażenia wody.