## Slide 1: DIAGNOSTYKA UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
Kierunek: I ME DU
Projekt 4

## Slide 2: Projekt 4
Dane pomiarowe do analizy (dane_Lud3.mat) pobrać ze strony kursu i wczytać do przestrzeni roboczej Matlaba.
Czas znajduje się w trzeciej kolumnie macierzy danych pomiarowych. Zarejestrowane drgania (przyspieszenia) znajdują się w pierwszej i drugiej kolumnie macierzy danych pomiarowych (różnią się dokładnością) – proszę wybrać drugą kolumnę.

## Slide 3: Projekt 4
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie częstotliwości.
Wyznaczyć transformatę Fouriera sygnału drgań.
Do obliczenia transformaty Fouriera można zastosować przykładową procedurę
% dlugosc transformaty i rozmiar bufora
L = 2^19;
% buforowanie danych
Buf1=buffer(z,L);
% szybka transformata Fouriera
Z = abs(fft(Buf1,L))/(L/2);
% fft - wyznacza szybka transformate Fouriera o dlugosci L sygnalu z
% funkcja fft zwraca wynik w postaci zespolonej - zatem funkcja abs sluzy
% do wyznaczenia modulu z szybkiej transformaty Fouriera
% im dluzsza transformata tym wieksze sa wartosci amplitud - dzielenie przez (L/2) skaluje wyniki (amplitudy) do rzeczywistych wartości
% generowanie "osi czestotliwosci"
f = 0:fp/L:fp/2-fp/L; %fp/L - rozdzielczosc czestotliwosciowa,fp/2- pasmo analizy

## Slide 4: Projekt 4
Dla danych pomiarowych pozyskanych na stanowisku laboratoryjnym (pomiar trwający 100 sekund) przeprowadzić następującą analizę sygnału w dziedzinie częstotliwości.
2. Wyznaczyć uśrednione widmo drgań.
3. Wyznaczyć obwiednię drgań,
4. Zastosować bufor do obwiedni drgań
5. Wyznaczyć widmo obwiedni
6. Wyznaczyć uśrednione widmo obwiedni.
Zaprezentować uzyskane wyniki na wykresach.