## Slide 1
Eutrofizacja wód powierzchniowych

## Slide 2: Eutrofizacja – wzbogacanie na drodze naturalnej bądź sztucznej w mineralne składniki pokarmowe, masowy rozwój roślin wodnych stymulowany przez te składniki oraz skutki nadmiernej produkcji substancji organicznej

## Slide 3: Przyczyny eutrofizacji

## Slide 4
Efekty eutrofizacji:
1. Nadmierny rozwój roślin fitoplanktonowych

## Slide 5
Pora roku | Grupa organizmów | Kolor wody
Zima, wiosna | Okrzemki | Brunatny, żółty
Lato | Sinice Zielenice | Niebieskozielony zielony
Zima | Bruzdnice | Czerwony

## Slide 6
2. W strefie litoralu pogorszenie warunków świetlnych w efekcie nadmiernego rozwoju fitoplanktonu powoduje ustępowanie roślinności zanurzonej
3. Masowy rozwój glonów nitkowych ( szczególnie w litoralu) – kożuch na dnie i na roślinności zanurzonej
4. Zanik tlenu w strefach głębinowych powoduje wyginięcie większości gatunków zwierząt, przy wzroście trofii w hypolimnionie występuje siarkowodór
5. W sytuacja skrajnych następuje zupełne wyczerpanie tlenu i występowanie siarkowodoru zachodzi także w warstwach powierzchniowych ( zwłaszcza w okresach bezwietrznych i przy wysokiej trofii).

## Slide 7
6. Zmiany w litoralu, a także deficyty tlenowe powodują znaczne pogorszenie warunków tarła i rozrodu ryb, a w konsekwencji zasadnicze zmiany składu i stosunków dominacji w zespołach ryb. Ustępuja ryby łososiowate, ustepuje szczupak, zaczynają dominować ryby karpiowate
7. Deficyty tlenowe w strefach głębionych oraz zanik roślinności litoralnej potęguje eutrofizację
8. Zmiany własności organoleptycznych wody- zmiana smaku i zapachu
9. Pogorszenie bakteriologii wody – wzrost liczebności mikroorganizmów

## Slide 8
1. MECHANICZNE METODY ZWALCZANIA ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH
Mechaniczne usuwanie organizmów roślinnych ze zbiornika wodnego może się odbywać za pomocą specjalnie do tego celu przystosowanych jednostek pływających. Odnosi się to do usuwania z powierzchni wody kożucha organizmów spychanych przez wiatr w stronę jednego z brzegów lub zatok, szczególnie przy sinicowych zakwitach wody.

## Slide 9: 2. METODY FIZYCZNE - nagłe obniżenie temperatury wody - naddenne napowietrzanie lub pompowanie wód naddennych z odprowadzeniem na powierzchnię jeziora,
Aerator pulweryzacyjny pracujący na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku

## Slide 10
sztuczne silne zmętnienie wody, np. przez wprowadzenie do niej ilastych zawiesin. W następstwie tego zabiegu ogranicza się przenikanie światła do wody, pogarszając warunki fotosyntezy. Opadające na dno cząstki zawiesin adsorbują na powierzchni bakterie i plankton, zmniejszając ich ilość w toni wodnej. Metoda ta jest skuteczna w odniesieniu do sinic i częściowo zielenic,

## Slide 11
- wytrącenie ich koagulantami – siarczanem glinu i tlenkiem glinu. Tlenek glinu zmniejsza o ponad 50% liczbę komórek sinicy. Siarczan glinu w bezwodnej substancji oczyszcza wodę z zakwitu sinicowego, który sedymentuje na dno. Do poprawy efektywności zabiegu można dodatkowo wprowadzić kwas krzemkowy w ilości 10 – 15% dawki koagulanta

## Slide 12
Przemywanie - polega na dostarczaniu doń czystej wody, ubogiej w substancje odżywcze. Wymaga to istnienia w pobliżu jeziora źródła takiej wody.
Przesył wody z większej odległości byłby bardzo kosztowny. Wymiana wody w jeziorze powinna dokonywać się kilka razy w roku.
Odmianą tradycyjnego przemywania jeziora jest odprowadzenie silnie zeutryfizowanych wód hypolimnionu i wprowadzenie na ich miejsce dobrze natlenionych wód pochodzących spoza jeziora.

## Slide 13
Metody chemiczne – zastosowanie algicydów
Siarczan miedzi - 0,3-0,8 mg/dm3
Chlorowanie – wapno chlorowane, podchloryn wapnia, podchloryn sodu, dwutlenek chloru - 0,5-1,0 mg Cl2/dm3
Nadmanganian potasu
Woda amoniakalna - 2,5-2,8 mgNH3/dm3
Pochodne chinonu
Sól sodowa kwasów huminowych, nazywana preparatem torfowym,
Herbicydy - monurom, symazyna, amitrol,
Inne środki chemiczne, srebro katodowe, antybiotyki, organiczne związki cynku, metyloamina,

## Slide 14: Biomanipulacja
Polega ona na ingerencji w najwyższe ogniwa piramidy troficznej w zbiorniku, prowadzącej do ograniczenia presji ryb planktonożernych na zooplankton. Rozwijający się licznie zooplankton, zwłaszcza duże gatunki wioślarek, utrzymują fitoplankton na niskim poziomie liczebności. Ingerencja człowieka w ekosystem zbiornika polega na:
1.selektywnym wytruciu wszystkich ryb przy użyciu rotenonu,
2.intensywnym odłowieniu ryb lub
3.zarybieniu zbiornika dużymi partiami ryb drapieżnych, utrzymujących niskie pogłowie planktonożernych.

## Slide 15
Biomanipulacja.
Wprowadzenie do jeziora tołpygi białej – typowej przedstawicielki ryb fitoplanktonożernych, sprzyja ograniczeniu rozwoju fitoplanktonu.
Podobnie wprowadzenie amura może okazać się skuteczne w likwidacji nadmiernie rozrośniętej roślinności makrofizycznej.

## Slide 16
Metoda ta, często stosowana ujawniła funkcjonujące w ekosystemie mechanizmy sprzężenia zwrotnego, które w wielu przypadkach ograniczyły lub wręcz udaremniły pozytywny jej wpływ na jakość wody. Oto kilka takich mechanizmów:
- rozwój dużych organizmów fitoplanktonowych, które nie mogą być odfiltrowane przez zooplankton (zwłaszcza kolonijnych gatunków sinic),
- rozwój glonów toksycznych, które rozwijają się masowo, ponieważ nie są wyżerane przez zooplankton,
- rozwój drapieżnych bezkręgowców odżywiających się zooplanktonem,
- mała przeżywalność introdukowanych ryb, zwłaszcza narybku ryb drapieżnych, która zwykle nie przekracza kilkunastu procent,
- szybkie odradzanie się licznych populacji planktonożernych w wyniku ich migracji z wodami dopływów oraz intensywnego rozmnażania się w zbiorniku.