## Slide 1
BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW METODĄ OSADU CZYNNEGO

## Slide 4
Biologiczne mechanizmy usuwania zanieczyszczeń
1. Mineralizacja – enzymatyczny, tlenowy rozkład związków organicznych może być procesem dwuetapowym.
Mineralizacja jest procesem tlenowym. Gdy zachodzi ona intensywnie, może nastąpić poważny deficyt tlenu w odbiorniku lub nawet całkowite jego wyczerpanie. W warunkach anaerobowych rozkład materii organicznej prowadzić mogą tylko bakterie należące do względnych beztlenowców lub bezwzględnych beztlenowców. Na rozkład ten składa się gnicie lub fermentacja.
Produktami końcowymi są kwasy organiczne, aminy, amoniak, metan, siarkowodór, indol i skatol itp.

## Slide 5
Bioakumulacja Proces pobierania z wody pewnych związków lub jonów i gromadzenia ich w komórce w coraz większych ilościach. Kumulacji podlegają związki niepodatne na rozkład biologiczny bądź jony, których komórka metabolizować nie potrafi. Do takich należą:
- pestycydy, zwłaszcza węglowodory chlorowane
- sole metali ciężkich.
Gromadzą się one w różnych częściach komórki doprowadzając do niekorzystnych zmian np. wakuolizacji cytoplazmy, obniżenia aktywności enzymatycznej, wydłużania czasu generacji, zaniku chlorofilu u glonów itp.

## Slide 6
Biosorpcja – zatrzymywanie zw. chemicznych na powierzchni żywych komórek, proces krótkotrwały
Ma charakter fazy wstępnej prowadzącej do właściwego rozkładu substratu. Powierzchnia komórki jest miejscem wymiany składników dyfundujących do wnętrza komórki oraz przenikania produktów przemiany materii i pewnych enzymów (ektoenzymów) w kierunku przeciwnym.

## Slide 7
Immobilizacja Unieruchomienie, które polega na przekształceniu nieorganicznych form pierwiastków w struktury organiczne i wbudowania ich w składniki komórkowe.

## Slide 8
Organizmy osadu czynnego
Bakterie heterotroficzne stanowią główną cześć organizmów występujących w osadzie czynnym. Ich funkcja polega na enzymatycznym rozkładzie związków organicznych.
Im większe zróżnicowanie tych drobnoustrojów, tym szersze możliwości enzymatyczne pozwalające na rozkład bardzo różnych substratów.
Najczęściej spotykanymi gatunkami są
Zooglea ramigera, Sphaerotillus natans,
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida oraz bakterie z rodzaju Achromobacter, Bacillus, Flavobacterium.

## Slide 11
Zooglea ramigera

## Slide 12
Sphaerotillus natans

## Slide 13
Microthix parvicella Nocardia sp.
Nostocoida limicola
Typ1914

## Slide 16
Do pierwotniaków najczęściej występujących w osadzie czynnym należą:
Orzęski
Wiciowce
Korzenionóżki
(11 000 komórek/ml).
Między liczebnością wiciowców i orzęsków w osadzie czynnym istnieje odwrotna proporcjonalność. Podczas, gdy duża liczba wiciowców z rodzaju Bodo, Hexamitus, Trepomonas, wskazuje na przeciążenie osadu czynnego związkami organicznymi i złą pracą osadu, orzęski – zwłaszcza Vorticella i Aspidisia costata wskazują, że osad pracuje prawidłowo

## Slide 17
Rola pierwotniaków w osadzie czynnym:
uczestniczą one w procesie bioflokulacji,
są wskaźnikami jakości pracy osadu czynnego, jego natlenienia i obciążenia związkami organicznymi,
niektóre gatunki, zwłaszcza holozoiczne, aktywnie uczestniczą w usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków,
odżywiają się komórkami bakteryjnymi odmładzając i uaktywniając populację tych drobnoustrojów,
klarują odpływ ścieków przez pożeranie wolno pływających bakterii.

## Slide 18
Arcella sp.
Centropyxis sp.

## Slide 19
Colpidium colpoda
Chilodonella sp.
Aspidisca sp.

## Slide 20
Vorticella sp.

## Slide 21
Opercularia sp.

## Slide 22
Bodo sp.

## Slide 23
W osadzie czynnym mogą pojawiać się też masowo wrotki i nicienie.
Wrotki są wskaźnikami dobrze pracującego osadu, lecz ich nadmierny rozwój, podobnie jak nicieni, może stać się przyczyną niekorzystnego ubytku biomasy osadu czynnego, który zwierzęta te pożerają w dużych ilościach.

## Slide 24
Rotifer sp.

## Slide 25
Cephalodella sp.

## Slide 26
Grzyby są stosunkowo rzadko spotykane w osadzie czynnym. Rozwijają się w osadzie w warunkach niedostatecznego natlenienia, niskiego pH i nadmiaru węglowodorów Geotrichum
sp., Pullularia pullulans, Phoma sp., Sporotrichum sp.
Przypisuje się im podobnie jak bakteriom nitkowatym
–wywoływanie zjawiska pęcznienia osadu.
Promieniowce (Actinomycetales), tworzą rozgałęzione nitki, a ich obecność w osadzie (szczególnie gatunków z rodzaju Nocardia i Rhodococcus) jest wiązana ze zjawiskiem nadmiernego pienienia się lub powstawania kożuchów na powierzchni komór napowietrzania i osadników wtórnych

## Slide 27
Występowanie pewnych gatunków orzęsków może być wskaźnikiem przebiegu niektórych procesów . Przykładowo:
–o dobrym przebiegu nitryfikacji świadczy obecność orzęska wolno pływającego Colepshirtus oraz korzenionóżek z rodzajów Arcella i Euglypha,
–o braku tlenu lub niskim jego stężeniu oraz o zbyt dużym obciążeniu osadu ładunkiem zanieczyszczeń może świadczyć obecność Colpidium campylum oraz Vorticella microstoma,
–na właściwe stężenie O2 rozpuszczonego wskazuje obecność Aspidisca costata jak też Euplotes affinis oraz Vorticella convalaria iV.campanula,
–niedotlenienie osadu sygnalizuje obecność Vorticella extensa,
–o przeciążeniu osadu czynnego świadczy zanik ameb skorupkowych (Testacea), które występują w osadach przy niskim obciążeniu,

## Slide 28
Czynniki fizyczno-chemiczne wpływające na organizmy osadu czynnego
Temperatura - optymalna 28 0C
Odczyn pH – optymalne pH 7,2 – 7,4
Dwutlenek węgla
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny - > +200 mV
Aeracja – optymalne stężenie tlenu 2,5 mg/dm3
Mieszanie
Substancja pokarmowe – C: N: P – 100:6:1,5
Substancje szkodliwe i toksyczne
Kationy
Aniony
Utleniacze
Metale ciężkie
Substancje organiczne

## Slide 29
Biotyczne i abiotyczne uwarunkowania pęcznienia osadu czynnego
Wzrost dyspersyjny
- bardzo duża liczebność bakterii wolnych i znaczna mętność odpływających ścieków
2. Pęcznienie beznitkowe
- nadmierna produkcja egzopolisacharydów; skutek mało kłaczków
3. Kłaczki pinpoint
-rozrywanie struktur kłaczków osadu na małe fragmenty – mało bakterii nitkowatych
4. Wypływający osad – rezultat nadmiernej denitryfikacji spowodowanej anoksycznymi warunkami w osadniku; cząstki osadu są wynoszone przez azot; skutek- zmętnienie odpływających ścieków i wzrost BZT; wzrost stopnia recyrkulacji osadu nadmiernego

## Slide 30
5. Spienienie – problem tworzenia się piany jest przyczyna proliferacji Nocardia i Microthrix
- nierozkładalne źródło węgla,
- słabo rozkładalny detergent,
- gwałtowna denitryfikacja.
6. Pęcznienie nitkowate:
- dominacja bakterii nitkowatych
- węglowodany – glukoza, laktoza, maltoza nie galaktoza
- niski poziom tlenu rozpuszczonego
- niedobór azotu, fosforu, żelaza i pierwiastków śladowych
Zapobieganie pęcznieniu osadu:
1. Stosowanie utleniaczy
2. Stosowanie flokulantów : syntetyczne polimery organiczne, wapno, sole żelaza
3. Biopreparaty: bakterie, promieniowce, orzęski pełzające.