## Slide 1
Oczyszczalnie hydrobotaniczne

## Slide 2
Rośliny wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków powinny być dobrane ze względu na ich optymalne zastosowania w procesie oczyszczania ścieków, jak i ich dalszej utylizacji, uwzględniając następujące cechy:
- intensywność rozwoju i wzrost roślin w długich przedziałach czasowych,
- wysoka produkcja dająca w efekcie wysoką biomasę na jednostkę powierzchni,
- szybkie tempo pobierania i akumulowania dużej ilości pierwiastków nawożących,
- tworzenie korzystnego środowiska dla innych auto i heterotrofów,
- łatwość usuwania roślin ze środowiska,
- stwarzanie warunków pozwalających na wkomponowywanie oczyszczalni w środowisko przyrodnicze.

## Slide 3
Najczęściej na oczyszczalniach hydrobotanicznych stosuje się następujące rośliny,
takie jak:
w oczyszczalniach z makrofitami wynurzonymi (heliofitami):
  trzcina pospolita (Pharagmites australis);
  pałka szerokolistna (Typha latifolia);
  manna (Glyceria maxima);
  manna mielec (Glyceria aquatica);
  kosaciec żółty (Iris pseudoacorus);
  turzyca (Carex);
  mozga (Phalaris arundinacea);
  oczert (Scirpus validus)4;
  oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris);
  wierzba wiciowa, wiklina (Salix viminalis);
  wierzby krzewiaste (Salix cinerea, Salix peuntandra);
  tatarak zwyczajny (Acorus calmus);
  sit (Juncus sp.);
  jeżogłówka (Sparganium ramosum);

## Slide 4
w oczyszczalniach z makrofitami pływającymi (pleustonowymi):
  hiacynt wodny (Eichhornia crassipes);
  rzęsa (Lemnaceae) w tym rzęsa drobna (Lemna minor);
  paproć wodna (Salvinia molesta);
  oraz Spirodela polyrhiza,

## Slide 5
w oczyszczalniach z makrofitami zanurzonymi (elodeidami):
rogatek (Ceratophyllum demersum);
moczarki (Elodea canadensis i Elodea densa);
rdestnica (Potamogeton pectinatus);
wywłócznik (Myriophyllum spicatum);

## Slide 6
Ogólnie oczyszczalnie roślinne dzieli się na :
Systemy z powierzchniowym przepływem ścieków (PP).
Przepływ w oczyszczalniach tego typu odbywa się nad powierzchnią gruntu. Głębokość obiektów waha się od kilku centymetrów do ok. 3 metrów. Systemy te składają się przeważnie ze zbiorników lub kanałów. Często stosuje się w nich przegrody hydrauliczne lub są one tworzone w postaci kanałów serpentynowych. Zabiegi te mają zapobiec pojawianiu się przebić charakteryzujących się tym iż ścieki nie płyną równomiernie w całym poprzecznym przekroju zbiornika lecz wąską strugą szybko przedostają się do odpływu, co za tym idzie czas retencji ścieków jest bardzo krótki i niewystarczający do odpowiedniego oczyszczenia.

## Slide 7
PP z wynurzonymi makrofitami ,
Stosuje się tu rośliny (makrofity), których pędy wyrastają ponad powierzchnie wody, a są one zakorzenione w podłożu. W skład takiej oczyszczalni wchodzą płytkie zbiorniki zawierające glebę lub inny materiał w celu umożliwienia zakorzenienia się makrofitom. Najczęściej głębokość wynosi od kilku centymetrów do metra.
System z powierzchniowym przepływem ścieków z wynurzonymi makrofitami

## Slide 8
PP z pływającymi makrofitami ,
System ten składa się głównie z jednego lub większej ilości płytkich stawów, o głębokości około 3 m, w których stosuje się hydrofity pływające. Czas przebywania ścieków w zbiorniku jest długi i wynosi kilkadziesiąt dni.

## Slide 9
PP z makrofitami zakorzenionymi o pływających liściach

## Slide 10
PP z zanurzonymi makrofitami ( rys. 5),

## Slide 11
Systemy z podpowierzchniowym przepływem ścieków (PD)
PD z poziomym przepływem

## Slide 12
PD z pionowym przepływem

## Slide 14
Wykorzystanie roślin ma na celu:
transportowanie tlenu poprzez źdźbła do kłączy i korzeni, a następnie do strefy gruntu wokół korzenia. Powstaje wówczas strefa tlenowa. W strefie tej zostają utlenione związki węgla oraz zachodzi proces nitryfikacji azotu amonowego. Odbywa się to w wyniku oddziaływania bakterii tlenowych.
W strefie beztlenowej natomiast zachodzą procesy defosfatacji i denitryfikacji. Mozaikowe ułożenie stref tlenowej i beztlenowej zwane efektem rezosferycznym przyczynia się do wzrostu ilości mikroorganizmów w glebie (od 10-100 miliardów mikroorganizmów na 1 gram gleby).

## Slide 15
- rozluźnienie struktury gruntu poprzez przerastanie korzeniami, a tym samym zwiększenie współczynnika filtracji,
- biokatalityczne działanie korzeni pozwalające na optymalny przyrost mikroorganizmów w strefie gruntowo-wodnej,
- pobieranie przez roślinę substancji pokarmowych i wbudowywanie ich w swoje komórki.

## Slide 16
Wymierne efekty stosowania oczyszczalni są następujące:
Osiągane są wysokie efekty oczyszczania w zakresie zawiesiny, BZT oraz związków biogennych. Obserwuje się jednak zmniejszenie efektywność oczyszczalni w okresie zimowym o około 10-20%;
2. W oczyszczalniach trzcinowych zachodzi również wysokoefektywne usuwanie ze ścieków metali ciężkich, kumulujących się w złożu gruntowym.
3. Makrofity wynurzone (np. trzcina) poprawiają hydraulikę podłoża, utrzymując jego przepuszczalność;
4. Zmniejszenie się ilości ścieków na skutek zużywania części wody w procesie transpiracji. Przeprowadzone badania wykazały, że l m2 liści trzciny może odparować 2,23 kg wody dziennie. Wartość ta zmienia się w zależności od wieku liścia, wilgotności powietrza, lądowego, lub wodnego stanowiska rośliny;

## Slide 17
6. Duże możliwości buforowe podłoża, zatem nie ma wrażliwości na nadmiar i niedobór ścieków – nierównomierny dopływ ścieków;
7. Brak wytwarzania wtórnych osadów ściekowych przez systemy hydrofitowe;
8. W otoczeniu oczyszczalni brak jest nieprzyjemnych odorów;
9. Prostota i konkurencyjna cena projektu, inwestycji i eksploatacji. Nie wymagają stałej wykwalifikowanej obsługi;
10.Naturalny wygląd i ekologiczność. Łatwo wkomponować je w krajobraz. Na jednej z takich oczyszczalni w Niemczech utworzono rezerwat ptaków;
11. Dla prawidłowej pracy oczyszczalnie trzcinowe wymagają skutecznych urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków.
12.Niezbędny okres dla wpracowania się oczyszczalni trzcinowych ścieków i ustabilizowania się odpływu wynosi 2-3 lat.

## Slide 18
Oczyszczalnie typu Lemna

## Slide 19
Charakterystyka Lemna minor:
- Bylina składająca się z kilkumilimetrowych płaskich okrągłych członów z których wystają długie korzonki,
Rozmnaża się wegetatywnie w temp. 5-30 o C, optymalna temperatura 20-25
(podwaja swoją masę w ciągu 2-4 dni),
Zimuje w postaci pączków opadłych na dno lub wmarznięta w lód,
Występuje w wodach żyznych przy odczynie pH 3,5-10,4
Duży zakres na pierwiastki: wapń, magnez, sód potas, chlor i siarkę, metale ciężkie
Roślina ekspansywna, przyrost biomasy – 7 kg/m2

## Slide 20
Zalety oczyszczalni typu Lemna :
Niski koszt budowy i eksploatacji. Jest energooszczędna;
Oczyszczalnia nie stwarza zagrożenia zapachowego, bakteriologicznego i hałasem. Może być z łatwością wkomponowana w teren tworząc element krajobrazu;
Z uwagi na wymagany duży obszar mogą być lokalizowane na nieużytkach rolnych;
Ilości osadów, które powstają w procesach oczyszczania są niewielkie. Przyrost osadu na dnie stawu wynosi poniżej 3 cm rocznie. Umożliwia to eksploatację stawu bez oczyszczania dna przez około 15-20 lat, a nawet 20 do 30 lat;
Dno stawu zabezpieczone folią uniemożliwia zanieczyszczenia wód podziemnych;
Z uwagi na długi czas oczyszczania na odpływie ścieków nie stwierdza się obecności bakterii coli, grupy Salmonella i Shigella.