## Slide 1: Wybrane zagadnienia MTO
Dr inż. Arkadiusz Rzucidło, prof. PRz.

## Slide 2: Zagadnienie obsługi technicznej MTO
MTO
  Maitenance, Transportation and Overhaul
  Maitenance Task Order
  Maitenance Training Organization
W kontekście logistycznym i wojskowym, MTO oznacza zlecenie wykonania określonych prac obsługowych, naprawczych lub modernizacyjnych jako zlecenie jednorazowe lub cykliczne.
Rodzaje obsługi technicznej:
  Obsługa bieżąca (Routine Maintenance) – codzienne czynności serwisowe (np. kontrola poziomu oleju, czyszczenie filtrów, sprawdzanie odstojów paliwa, sprawdzanie stanu hamulców czy powietrza w kołach)
  Obsługa okresowa (Scheduled Maintenence) – obsługa realizowania zgodnie z harmonogramem (np. co 50, 100 godz. pracy silnika)
  Obsługa naprawcza (Corrective Maintenance) – usuwanie usterek, awarii
  Obsługa zapobiegawcza (Preventive Maintenence) – działania mające na celu zapobieganie awariom.

## Slide 3: Rodzaje lotnictwa
CAT (Commercial Air Transport) oznacza operację lotniczą, której celem jest:
  przewóz pasażerów,
  ładunku
  poczty
za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego.
GA (General Aviation) - Lotnictwo ogólne - obejmuje
  cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych.
  Jest to kategoria bardzo szeroka - zaliczają się do niej i loty paralotniami, z jednej strony, i kursy wynajmowanych na pojedyncze loty odrzutowych samolotów transportowych z drugiej.
  ICAO definiuje operacje lotnictwa ogólnego jako operacje z wykorzystaniem statków powietrznych, inne niż te wykonywane w ramach zarobkowego transportu lotniczego lub w ramach usług lotniczych.
  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) definiuje lotnictwo ogólne jako operacje niezarobkowe wykonywane z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, takie jak:
    loty zapoznawcze,
    akrobatyczne i zawodnicze/pokazowe;
    zrzuty skoczków spadochronowych,
    holowanie szybowców,
    loty motoszybowcami turystycznymi.

## Slide 4: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Personel wykonujący zadania i personel poświadczający
Personel wykonujący czynności obsługi technicznej statków powietrznych w organizacji obsługowej nie musi posiadać licencji mechanika.
Organizacje obsługowe mogą zatem we własnym zakresie ustanawiać wymagania, szkolić oraz upoważniać do wykonywania dokładnie określonych czynności obsługowych każdą osobę, o dowolnym przygotowaniu technicznym.
Osoba taka musi jedynie spełniać wewnętrzne wymagania organizacji.
Czynności wykonane przez personel nie posiadający licencji mechanika lotniczego i uprawnień stosownych do wykonywanych czynności muszą zostać potwierdzone w dokumentacji serwisowej przez osoby będące personelem poświadczającym
Wymagania dla osób chcących wykonywać czynności mechanika lotniczego wymagają jednak przygotowania teoretycznego i praktycznego
  Pasjonaci
  Uczniowie szkół technicznych o profilach lotniczych
  Pracownicy pracujący jako mechanicy
Niezależnie od personelu wykonującego serwisy organizacja obsługowa (AMO: ang. Airworthness Maitanance Organization) musi zatrudniać odpowiednio liczną grupę mechaników lotniczych licencjonowanych z odpowiednimi uprawnieniami.
Jak liczna jest ta grupa i jakiej kategorii są to uprawnienia wyznacza zatwierdzenie organizacji opisane w tzw. Charakterystyce AMO, w której znajdują się informacje odnośnie skali i profilu działalności obsługowej.

## Slide 5: Zagadnienie obsługi technicznej MTO personel poświadczający
W małych organizacjach wystarczą pojedyncze osoby spełniające wymagania poświadczania czynności technicznych.
W średnich i dużych organizacjach wśród personelu obsługowego 30-70% osób stanowi zatwierdzony personel posiadający uprawnienia do poświadczania obsługi technicznej.
Zgodnie z wymaganiami, warunkiem koniecznym do uzyskania upoważnienia członka personelu lotniczego poświadczającego jest posiadanie licencji mechanika lotniczego z wpisanym odpowiednio uprawnieniem wydanym przez właściwy nadzór lotniczy (ULC w Polsce)
Licencja mechanika lotniczego jest przepustką do elitarnej w każdej organizacji obsługowej grupy personelu poświadczającego (tym samym wyższych zarobków i prestiżu zawodowego)
W praktyce Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego wydaje na wniosek zainteresowanego trzy różne rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianym lotniczemu personelowi technicznemu:
  Europejskie licencje na obsługę statków powietrznych Part-66,
  Krajowe licencje (ICAO) mechanika lotniczego obsługi technicznej
  Świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych.

## Slide 6: Zagadnienie obsługi technicznej MTO personel poświadczający – Licencja europejska (wg PART-66)
Licencja europejska tzw. Unijna – wydawana jest w jednym z krajów Unii Europejskiej i ważna jest we wszystkich krajach członkowskich.
Licencje mechanika obsługi technicznej statków powietrznych Part-66 wydawane są w Polsce przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).
ULC jest „Kompetentną Władzą” w myśl Rozporządzenia (WE) 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.
Posiadanie europejskiej licencji na obsługę statków powietrznych Part-66 jest warunkiem koniecznym, chociaż nie wystarczającym, do uzyskania statusu członka personelu poświadczającego w organizacji obsługowej.
"Upoważnienie do poświadczania obsługi" oznacza upoważnienie wydane przez organizację personelowi poświadczającemu, które stwierdza, że ten personel może podpisywać w imieniu zatwierdzonej organizacji, poświadczania obsługi w ramach ograniczeń podanych w takim upoważnieniu.
Upoważnienia wydaje Kierownik Odpowiedzialny Organizacji (AMO) najczęściej na wniosek kierownika obsługi.

## Slide 7: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Licencje Krajowe (ICAO)
Licencje krajowe (ICAO) dotyczą dokumentów wydawanych mechanikom lotniczym obsługi technicznej obsługujących statki powietrzne o masie startowej powyżej 495 kg.
  Szybowców
  Sterowców
  Balonów
  Wiatrakowców
Odbywa się to zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

## Slide 8: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Świadectwa Kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych
Świadectwa kwalifikacji poświadczenia obsługi statków powietrznych wydawane są w celu obsługi:
  Lotni
  Motolotni
  Paralotni
  Spadochronów
  Statków powietrznych stanowiących konstrukcje amatorskie
  Statków powietrznych budowanych z zestawów montażowych (w tym wiatrakowców),
  Statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 495 kg)
Zatwierdzenie odbywa się zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji.

## Slide 9: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Świadectwa Kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych
Świadectwa kwalifikacji poświadczenia obsługi statków powietrznych wydawane są w celu obsługi:
  Lotni
  Motolotni
  Paralotni
  Spadochronów
  Statków powietrznych stanowiących konstrukcje amatorskie
  Statków powietrznych budowanych z zestawów montażowych (w tym wiatrakowców),
  Statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 495 kg)
Zatwierdzenie odbywa się zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji.

## Slide 10: Rodzaje lotnictwa
CAT (Commercial Air Transport) oznacza operację lotniczą, której celem jest:
  przewóz pasażerów,
  ładunku
  poczty
za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego.
GA (General Aviation) - Lotnictwo ogólne - obejmuje
  cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych.
  Jest to kategoria bardzo szeroka - zaliczają się do niej i loty paralotniami, z jednej strony, i kursy wynajmowanych na pojedyncze loty odrzutowych samolotów transportowych z drugiej.
  ICAO definiuje operacje lotnictwa ogólnego jako operacje z wykorzystaniem statków powietrznych, inne niż te wykonywane w ramach zarobkowego transportu lotniczego lub w ramach usług lotniczych.
  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) definiuje lotnictwo ogólne jako operacje niezarobkowe wykonywane z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, takie jak:
    loty zapoznawcze,
    akrobatyczne i zawodnicze/pokazowe;
    zrzuty skoczków spadochronowych,
    holowanie szybowców,
    loty motoszybowcami turystycznymi.

## Slide 11: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Rodzaje licencji personelu lotniczego obsługi technicznej

## Slide 12: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Rodzaje licencji personelu lotniczego obsługi technicznej

## Slide 13: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Rodzaje licencji personelu lotniczego obsługi technicznej

## Slide 14: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Podstawowa wiedza techniczno - lotnicza
Składający wniosek do Urzędu o licencję PART-66 lub dodanie kategorii/podkategorii do licencji musi wykazać się spełnieniem odpowiednich wymogów potwierdzonych w drodze egzaminu (o odpowiednim poziomie)
Wymagania definiują zapisy w Dodatku I Załącznika III (PART-66)

## Slide 15: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Podstawowa wiedza techniczno - lotnicza

## Slide 16: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Podstawowa wiedza techniczno - lotnicza

## Slide 17: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Podstawowa wiedza techniczno - lotnicza

## Slide 18: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Podstawowa wiedza techniczno - lotnicza – podsumowanie (13)
Kategoria B.1.2
  Mod 1. Matematyka
  Mod 2. Fizyka
  Mod 3. Podstawy elektryczności
  Mod 4. Podstawy elektroniki
  Mod 5. Techniki cyfrowe i przyrządy elektroniczne
  Mod 6. Materiałoznawstwo
  Mod. 7a. Standardy obsługowe
  Mod. 8. Podstawy aerodynamiki
  Mod. 9. Czynniki ludzkie
  Mod. 10. Prawo lotnicze
  Mod. 11B, Aerodynamika, konstrukcja i instalacje samolotów z silnikami tłokowymi
  Mod. 16. Silniki tłokowe
  Mod. 17a. Śmigła

## Slide 19: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Podstawowa wiedza techniczno – lotnicza) - podsumowanie
Szkolenia i egzaminy zalicza się w ciągu dziesięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję na obsługę techniczną lub dodanie kategorii/podkategorii do licencji (pkt 66.A.25, ppkt b Załącznika III (Part-66)
Egzaminy z zakresu podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej prowadzone są przez organizacje szkoleniowe Part-147 lub przez ULC.
Składający wniosek o licencję na obsługę techniczną lub dodanie kategorii/podkategorii może wystąpić do ULC o pełne lub częściowe zaliczenie egzaminów dotyczących wymagań z zakresu podstawowej wiedzy w odniesieniu do:
  Egzaminów z zakresu podstawowej wiedzy, które zostały zaliczone przed okresem 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję Part-66,
  Wszelkich innych, osiągniętych kwalifikacji technicznych uznanych przez właściwy organ za równorzędne ze standardem wiedzy określonym w załączniku III do rozporządzenia 1321/2014 (Part- 66) – raport uznania wiedzy
ULC może przyznać zaliczenie wyłącznie na podstawie aktualnego wydania Raportu Uznania Wiedzy zatwierdzanego przez Prezesa ULC.
Zaliczenia tracą ważność po upływie dziesięciu lat od nich przyznania

## Slide 20: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Doświadczenie obsługowe
Robotnik wykwalifikowany („skilled worker”) to osoba,
  która z wynikiem pozytywnym zaliczyła akceptowalne przez ULC szkolenie w zakresie produkcji, napraw, przeglądów lub inspekcji wyposażenia mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
  Szkolenie powinno być właściwe do kategorii/podkategorii i obejmować instruktaż w zakresie stosowania narzędzi i metodyki wykonywania pomiarów.
Mechanik obsługi - kategoria „A” - spełniający następujące wymagania:
  Ukończyła przed wydaniem licencji, pełne szkolenie w organizacji MTO Part-147 wymaga się 1-rocznej praktyki obsługowej na statku powietrznym pozostającym w eksploatacji oraz odpowiednio - 2 lata dla innego uznanego szkolenia technicznego (robotnik wykwalifikowany) lub 3 lata w przypadku braku takiego szkolenia.
  Doświadczenie to powinno obejmować wykonywanie zadań w ramach planowej obsługi liniowej oraz usuwanie prostych usterek na eksploatowanych statkach powietrznych odpowiednich do kategorii A.
  W ramach rocznego okresu doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku).
  Pozostałe doświadczenie może pochodzić z okresu obejmującego 7 lat przed datą złożenia wniosku.
  Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w lotnictwie wojskowym, straży granicznej i policji.
  W przypadku wnioskowania o licencję kategorii A, wymaga się dodatkowo 0,5 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.

## Slide 21: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Doświadczenie obsługowe
Technik-mechanik - kategoria B.1.
  Wnioskujący o licencję kategorii B1 musi udowodnić uzyskanie wymaganego praktycznego doświadczenia obsługowego.
  Doświadczenie to powinno być odpowiednie do wymaganej podkategorii B1 licencji oraz dotyczyć obsługi technicznej statków powietrznych będących w eksploatacji.
  Doświadczenie to powinno obejmować obsługę struktury statku powietrznego, zespołu napędowego, instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz wymianę elementów awioniki wymienialnych podczas obsługi liniowej, wymagających prostych testów dla udowodnienia ich sprawności.
  Minimum 1 rok doświadczenia obsługowego powinien dotyczyć statku powietrznego typowego dla podkategorii licencji o jaką wnioskodawca występuje.
  W ramach tego doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku).
  Pozostałe 6 miesięcy doświadczenia może pochodzić z okresu obejmującego 7 lat przed datą złożenia wniosku.
  Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w wojsku, straży granicznej i policji (pkt. 1.6.4).
  W przypadku wnioskowania o licencję kategorii B1, wymaga się dodatkowo 1 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.

## Slide 22: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Doświadczenie obsługowe

## Slide 23: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Doświadczenie obsługowe
Technik-awionik- kategoria B.2.
  Wnioskujący o licencję kategorii B2 musi uzyskać przed jej wydaniem określone przepisami doświadczenie w obsłudze statków powietrznych w zakresie awioniki.
  Doświadczenie powinno być odpowiednie do kategorii licencji oraz dotyczyć obsługi statków powietrznych będących w eksploatacji.
  Minimum 1 rok doświadczenia obsługowego powinien dotyczyć statku powietrznego typowego dla kategorii/podkategorii licencji o jaką wnioskodawca występuje (66.A.30d).
  W ramach tego doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku).
  Pozostałe 6 miesięcy doświadczenia może pochodzić z okresu obejmującego 7 lat przed datą złożenia wniosku.
  Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w wojsku, straży granicznej i policji.
  W przypadku wnioskowania o licencję kategorii B2, wymaga się dodatkowo 1 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.
  Wnioskujący po raz pierwszy o licencję kategorii B2, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym pełne szkolenie w MTO Part-147, przed wydaniem licencji, muszą udowodnić odbycie 2-letniej praktyki obsługowej, na statku powietrznym pozostającym w eksploatacji.
  Pełne szkolenie w organizacji Part-147 oznacza szkolenie w zakresie modułów wymaganych dla danej kategorii licencji, trwające wymagana ilość czasu i składające się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, w tym 30% czasu w organizacji obsługowej.
  Wnioskujący po raz pierwszy o licencję kategorii B2, którzy nie uczestniczyli w kursie szkoleniowym w zatwierdzonym wg Part-147 Ośrodku szkolenia, powinni posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie praktyczne w obsłudze statków powietrznych będących w eksploatacji lub 3 lata w przypadku ukończenia uznanego szkolenia technicznego poza Part147.

## Slide 24: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Doświadczenie obsługowe

## Slide 25: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Doświadczenie obsługowe
Inżynier obsługi hangarowej - kategoria „C”
Licencja Part-66 wydana w kategorii C uprawnia (po wydaniu przez Organizację Part-145 stosownego upoważnienia) do poświadczania obsługi hangarowej statków powietrznych w zakresie zgodności z zamówieniem wykonanej obsługi oraz standardami określonymi w Part-145.
Personel poświadczający kategorii C sprawdza czy podczas konkretnej obsługi hangarowej lub w ramach pakietu prac, zostały spełnione wymagania, oraz czy zostały wykonane wszystkie prace wymagane przez klienta, ocenia wpływ prac niewykonanych, może zażądać ich wykonania lub uzgodnić z przewoźnikiem przełożenie wykonania tych prac na inny określony przegląd lub termin.
Personel poświadczający z licencją kategorii B1 lub B2:
  Skomplikowane statki lotnicze z napędem silnikowym
  3-letnie doświadczenie przy poświadczaniu obsługi z licencją B1.1, B1.3 lub B2 na dużych statkach powietrznych z napędem turbinowym, w tym minimum 12 miesięcy jako personel wspomagający B1 lub B2 wg Part-145.
  5-letnie doświadczenie przy poświadczaniu obsługi z licencją B1.2 lub B1.4 na dużych statkach powietrznych z napędem tłokowym, w tym minimum 12 miesięcy jako personel wspomagający B1 lub B2 wg Part-145.
  Statki powietrzne inne niż skomplikowane statki lotnicze z napędem silnikowym 3-letnie doświadczenie przy poświadczaniu obsługi z licencją B1 lub B2 na statkach powietrznych nie będących dużymi statkami powietrznymi w tym minimum 12 miesięcy jako personel wspomagający B1 lub B2 wg Part-145.

## Slide 26: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Absolwenci uczelni wyższych
Absolwent posiadający dyplom w zakresie Lotnictwa lub podobnej dyscypliny uważanej przez ULC za związaną z obsługą statków powietrznych,
  musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w środowisku obsługi cywilnych statków powietrznych, w tym 6 miesięcy obserwacji czynności obsługi hangarowej.
  Obecnie nie ma standardowych warunków oceny takich wniosków, w związku z tym przed wystąpieniem o licencję wnioskujący powinni się upewnić czy spełniają wymagania dotyczące doświadczenia zgodnie z Part-66.A.30 i jej AMC.
  Osoba, która kwalifikuje się do otrzymania licencji kategorii C w ten sposób, nie ma prawa do licencji kategorii B1 lub B2, chyba że zostaną również spełnione wymagania dotyczące tych kategorii.
  Dla kandydata ubiegającego się o licencję Kategorii C, a posiadającego wykształcenie wyższe, reprezentatywna grupa zadań powinna obejmować obserwację wykonywania zadań z obsługi hangarowej, planowania obsługi, zapewnienia jakości, archiwowania zapisów z obsługi, zarządzania obrotem części zamiennych oraz opracowań inżynierskich.
  W przypadku gdy wnioskujący o licencję nie posiada szkolenia specjalistycznego (na typ), a udowodnił posiadanie kompletu wiedzy podstawowej oraz doświadczenia ogólno-lotniczego wymaganego dla danej kategorii, ULC na wniosek kandydata wydaje licencję bez wpisywania typu statku powietrznego.
  Licencja taka poświadcza wyłącznie spełnienie przez jej posiadacza wymagań podstawowych i nie stanowi podstawy do wydania jej posiadaczowi upoważnienia do poświadczania obsługi technicznej SP.

## Slide 27: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Absolwenci uczelni wyższych

## Slide 28: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia
Celem ujednolicania wpisywania uprawnień w licencjach Part-66, statki powietrzne klasyfikuje się według następujących grup:
Grupa 1:
  złożone statki powietrzne z napędem silnikowym oraz wielosilnikowe śmigłowce,
  samoloty o maksymalnej certyfikowanej wysokości operacyjnej przekraczającej FL290,
  statki powietrzne wyposażone w elektroniczne systemy sterowania fly-by-wire oraz pozostałe statki powietrzne wymagające wpisu uprawnienia na typ statku powietrznego, jeśli tak ustali Agencja.
Grupa 2:
  statki powietrzne inne niż zaklasyfikowane do grupy 1, należące do następujących podgrup:
    podgrupa 2a: samoloty z pojedynczym silnikiem turbośmigłowym,
    podgrupa 2b: śmigłowce z pojedynczym silnikiem turbinowym,
    podgrupa 2c: śmigłowce z pojedynczym silnikiem tłokowym,
Grupa 3:
  samoloty z silnikiem tłokowym inne niż zaklasyfikowane do Grupy 1.

## Slide 29: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia Typu - wpisy do licencji kategorii B.1.
Aby uzyskać prawo korzystania z przywilejów poświadczania na konkretnym typie statku powietrznego, posiadacz licencji na obsługę techniczną musi posiadać w swojej licencji odpowiednie uprawnienie dotyczące statku powietrznego.
Dla kategorii B1 odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi statku powietrznego są:
  w przypadku statków powietrznych Grupy 1, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego,
  w przypadku statków powietrznych Grupy 2, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego, uprawnienie na podgrupę producenta lub uprawnienie na pełną podgrupę,
  w przypadku statków powietrznych Grupy 3, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego lub uprawnienie na pełną grupę.
Wpisanie do licencji Part-66 uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego w kategorii B1.
Wpisanie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego w ramach danej kategorii/podkategorii wymaga dodatkowo pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, zgodnie z opisem w Dodatku III do Part-66.
Szkolenie w miejscu pracy zatwierdza właściwy organ, który wydał licencję.
Szkolenie przeprowadza się pod kontrolą instytucji obsługi technicznej upoważnionej do obsługi technicznej danego typu statku powietrznego i podlega ocenie przez wyznaczonych oceniających posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Szkolenie rozpoczyna się i kończy w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek o zatwierdzenie uprawnienia na typ.

## Slide 30: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia indywidualne Typu - wpisy do licencji kategorii B.1.
Indywidualny wpis typu statku powietrznego do licencji Part-66 w kategorii B1
  Grupa 1 - szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena), - dodatkowo szkolenie w miejscu pracy (OJT ang. On-Job-Training) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji.
  Grupa 2 kategoria B1.1, B1.3, B1.4: - szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji, lub - egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.
  Grupa 3 kategoria B1.2: - szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji, lub - egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.

## Slide 31: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia Pełne na podgrupę - wpisy do licencji kategorii B.1.
Grupa 2 kategoria B1.1, B1.3, B1.4:
  Szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,
  Egzamin na typ + doświadczenie praktyczne, przynajmniej na 3 statkach powietrznych reprezentatywnych dla tej grupy.
Grupa 3 kategoria B1.2:
  uprawnienia na pełną grupę 3 zatwierdza się posiadaczom licencji B1.2 po wykazaniu praktycznego doświadczenia, które obejmuje reprezentatywny zespół działań z zakresu obsługi technicznej, właściwych dla danej kategorii licencji i dla grupy 3.
  Ograniczenia:
    samoloty z kabiną ciśnieniową,
    samoloty o konstrukcji metalowej,
    samoloty o konstrukcji kompozytowej,
    samoloty o konstrukcji drewnianej,
    samoloty o konstrukcji rurowej pokrytej materiałem.

## Slide 32: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia na podgrupę producenta - wpisy do licencji kategorii B.1.
Grupa 2 kategoria B1.1, B1.3, B1.4:
  szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,
  Egzamin na typ + doświadczenie praktyczne, przynajmniej na 2 statkach powietrznych reprezentatywnych dla tej grupy

## Slide 33: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia wpisy do licencji kategorii B.2.
Dla kategorii B2 odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi statku powietrznego są:
  w przypadku statków powietrznych grupy 1, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego,
  w przypadku statków powietrznych grupy 2, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego, uprawnienie na podgrupę producenta lub uprawnienie na pełną podgrupę,
  w przypadku statków powietrznych grupy 3, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego lub uprawnienie na pełną grupę.
Zatwierdzenie uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego kategorii B2.
Zatwierdzenie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego w ramach danej kategorii/podkategorii wymaga pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia zgodnie z opisem w Dodatku III do Part-66.

## Slide 34: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia Indywidualne TypU - wpisy do licencji kategorii B.2.
Indywidualny wpis typu statku powietrznego do licencji Part-66 w kategorii B2
Grupa 1
  szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena)
  dodatkowo szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji.
Grupa 2
  szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,
  egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.
Grupa 3
  szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,
  egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.

## Slide 35: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia NA podgrupę TypU - wpisy do licencji kategorii B.2.
Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii B2
Grupa 2
  w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.
Grupa 3
  w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.

## Slide 36: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia NA podgrupę producenta TypU - wpisy do licencji kategorii B.2.
Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii B2
Grupa 2
  w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.
Grupa 3
  Nie dotyczy.

## Slide 37: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Wpisy typu statku powietrznego w kategorii C
Dla kategorii C odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi statku powietrznego są
Grupa 1
  Odpowiednie uprawnienia na typ statku powietrznego
Grupa 2
  Odpowiednie uprawnienia na typ statku powietrznego,
  Uprawniania na podgrupę producenta lub
  Uprawniania na pełną podgrupę.
Grupa 3
  Odpowiednie uprawnienia na typ statku powietrznego.
  Uprawniania na pełną podgrupę.
Wpisanie uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego w kategorii C.

## Slide 38: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Wpisy typu statku powietrznego w kategorii C
Wpisanie uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego w kategorii C.
Zatwierdzenie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, zgodnie z opisem w dodatku III do Załącznika III (Part 66).
W przypadku statków powietrznych grupy 2 i 3, uprawnienia na typ statku powietrznego mogą zostać przyznane także po:
  pozytywnym zaliczeniu egzaminu na typ statku powietrznego odpowiedniego dla kategorii B1, B2 lub C , zgodnie z opisem w Dodatku III do Part-66 oraz
  przypadku uprawnienia kategorii C dla osoby wykwalifikowanej poprzez posiadanie stopnia akademickiego pierwszy egzamin na odpowiedni typ statku powietrznego odbywa się na poziomie kategorii B1 lub B2.

## Slide 39: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia Indywidualne TYPU - wpisy do licencji kategorii C
Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii C
Grupa 1
  szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin).
Grupa 2
  szkolenie na typ lub egzamin na typ.
Grupa 3
  szkolenie na typ lub egzamin na typ.

## Slide 40: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia NA podgrupę TYPU - wpisy do licencji kategorii C
Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii C
Grupa 2
  szkolenie na typ lub egzamin na typ przynajmniej na 3 statkach powietrznych reprezentatywnych dla tej podgrupy.
Grupa 3
  w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.
  samoloty o konstrukcji rurowej pokrytej materiałem.

## Slide 41: Zagadnienie obsługi technicznej MTO Uprawnienia NA podgrupę Producenta TYPU - wpisy do licencji kategorii C
Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii C
Grupa 2
  szkolenie na typ lub egzamin na typ przynajmniej na 2 statkach powietrznych reprezentatywnych dla tej podgrupy.
Grupa 3
  Nie dotyczy