## Slide 1: Wybrane zagadnienia MTO Moduł 1, 2 MaTematyka i Fizyka
Dr inż. Arkadiusz Rzucidło, prof. PRz.

## Slide 2: 1. Matematyka Zakres wiedzy w module 1
1.1. Arytmetyka
Terminy i symbole arytmetyczne, metody mnożenia i dzielenia, ułamki i ułamki dziesiętne, współczynniki i wielokrotności, ciężar, miary i współczynniki przeliczeniowe, stosunki i proporcje, średnie i procenty, obszary i wielkości, drugie potęgi, trzecie potęgi, pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
1.2. Algebra
Obliczanie prostych wyrażeń algebraicznych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, używanie nawiasów, proste ułamki algebraiczne;
Równania liniowe i ich rozwiązania; Wykładniki i potęgi, potęgi ujemne i ułamkowe; System dwójkowy i inne systemy; Równania równoważne i równania drugiego stopnia z jedną niewiadomą; Logarytmy;
1.3. Geometria
Proste konstrukcje geometryczne;
Odwzorowanie graficzne; charakter i używanie wykresów, wykresy równań/funkcji;
Prosta trygonometria; związki trygonometryczne, użycie tabel oraz współrzędnych biegunowych i prostokątnych.

## Slide 3: 2. Fizyka Zakres wiedzy w module 2
2.1. Materia
Właściwości fizyczne materii: pierwiastki, struktura atomu, molekuły; Związki chemiczne. Stany: stały, ciekły i gazowy; Zmiany między stanami.
2.2. Mechanika
2.2.1. Statyka
Siły, momenty i pary, przedstawienia wektorowe; Środek ciężkości; Elementy teorii naprężeń, odkształceń i elastyczności: rozciąganie, ściskanie, ścinanie i skręcanie; Właściwości fizyczne ciała stałego, płynnego i gazowego; Ciśnienie i wypór w cieczach (barometry).
2.2.2. Kinetyka
Ruch liniowy: ruch jednostajny w linii prostej, ruch o stałym przyspieszeniu (ruch pod siłą ciężkości); Ruch obrotowy: jednostajny ruch obrotowy (siła odśrodkowa/dośrodkowa); Ruch okresowy: ruch wahadłowy; Prosta teoria wibracji, harmonii i rezonansu; Współczynnik prędkości, przełożenie siłowe i sprawność mechaniczna.
2.2.3 Dynamika
Masa, Siła, inercja, praca, moc, energia (potencjalna, kinetyczna i całkowita), ciepło, sprawność;
Pęd, zachowanie pędu; Impuls; Zasady żyroskopowe; Tarcie: Właściwości fizyczne i skutki, współczynnik tarcia (tarcie toczne).
2.2.4. Dynamika płynu
Ciężar właściwy i gęstość;
Lepkość, opór płynu, skutki nadawania kształtu opływowego; Skutki ściskania płynu; Ciśnienie statyczne, dynamiczne i całkowite: prawo Bernoulliego, Venturi.

## Slide 4: 2. Fizyka Zakres wiedzy w module 2
2.3. Termodynamika
Temperatura: termometry i skale temperatur: Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina; definicja ciepła;
Pojemność cieplna, ciepło właściwe; Wymiana ciepła: konwekcja, promieniowanie i przewodnictwo; Rozszerzalność objętościowa; Pierwsze i drugie prawo termodynamiki; Gazy: prawa gazów idealnych; ciepło właściwe w stałej objętości i stałym ciśnieniu, praca wykonana przez rozszerzający się gaz; Rozszerzalność i ściskanie izotermiczne i adiabatyczne, obieg termodynamiczny silnika, stała objętość i stałe ciśnienie, pojemnik chłodniczy i pompa ciepła; Ciepło utajone topienia się i parowania, energia termiczna, ciepło spalania
2.4. Optyka
Właściwości fizyczne światła; prędkość światła; Prawa odbicia i załamania: odbicie na powierzchni płaskiej, odbicie przez lustra sferyczne, załamania, soczewki; Technika światłowodowa.
2.5. Ruch i dźwięk falowy
Ruch falowy: fale mechaniczne, sinusoidalny ruch falowy, zjawiska interferencji, fale stojące; Dźwięk: prędkość dźwięku, wytwarzanie dźwięku, natężenie, wysokość i jakość, zjawisko Dopplera.

## Slide 5: 2. Fizyka 2.1. Materia
Do czego ta wiedza?
Dobór i identyfikacja materiałów
  Mechanik musi rozumieć, z czego zbudowane są części statku powietrznego (metale, kompozyty, polimery, ciecze, gazy), aby dobrać odpowiednie elementy zamienne.
  Przykład: różnica między stalą a stopem aluminium w wytrzymałości i masie.
Znajomość stanów skupienia i przemian
  Świadomość, jak materia zmienia stan (topnienie, parowanie, skraplanie, resublimacja), jest istotna przy obsłudze paliw, płynów eksploatacyjnych, systemów odladzania.
  Przykład: resublimacja szronu na skrzydłach może wpływać na bezpieczeństwo startu.
Bezpieczeństwo eksploatacji
  Nieprawidłowa reakcja na zmiany fazowe (np. parowanie paliwa – zjawisko vapor lock) może prowadzić do awarii silnika.
  Kontrola temperatury, ciśnienia i właściwości płynów oraz gazów zapobiega uszkodzeniom systemów.

## Slide 6: 2. Fizyka 2.1. Materia
Do czego ta wiedza?
Diagnostyka usterek
  Mechanik analizuje objawy związane z materią: przegrzanie i topnienie izolacji przewodów, kondensacja pary wodnej w zbiornikach paliwa, krystalizacja lodu w przewodach.
  Zrozumienie procesów fizycznych pozwala szybciej i trafniej znaleźć przyczynę awarii.
Konserwacja i ochrona materiałów
  Wiedza o budowie atomowej i molekularnej materiałów ułatwia zrozumienie procesów degradacyjnych (korozja metali, starzenie polimerów, wpływ promieniowania UV).

## Slide 7: 2. Fizyka 2.1. Materia
Do czego ta wiedza?
Zrozumienie dokumentacji technicznej
  W instrukcjach obsługi (AMM, IPC) pojawiają się pojęcia związane z właściwościami materii – np. gęstość, temperatura wrzenia, twardość. Mechanik musi je rozumieć, by prawidłowo wykonać procedury.
Podstawa do dalszej wiedzy
  To fundament do nauki bardziej zaawansowanych tematów, takich jak:
    korozja,
    wytrzymałość materiałów,
    właściwości elektryczne i cieplne,
    nowe technologie (kompozyty, nanomateriały).

## Slide 8: 2. Fizyka 2.1. Materia
Podstawy – pierwiastki i struktura materii
  Pierwiastki chemiczne – podstawowe składniki materii, np. aluminium (Al), tytan (Ti), żelazo (Fe), węgiel (C).
  Struktura atomu – jądro (protony, neutrony) + elektrony na powłokach.
  właściwości materiałów lotniczych wynikają z budowy elektronowej (np. przewodnictwo elektryczne i cieplne).
  Molekuły (cząsteczki) – połączenia atomów, mogą być proste (O₂, N₂) lub złożone (żywice epoksydowe w kompozytach).
  Mechanik lotniczy musi rozumieć podstawy, aby wiedzieć:
    dlaczego różne materiały mają różne własności (np. metale przewodzą prąd, kompozyty nie),
    jak reagują na temperaturę, ciśnienie i obciążenia.
Związki chemiczne
  Metaliczne (stopy) – np. stopy aluminium, tytanu – kluczowe w budowie płatowców i silników.
  Niemetaliczne – np. polimery, żywice, włókna szklane, stosowane w kompozytach.
  Chemiczne interakcje – niektóre materiały mogą reagować ze środowiskiem (np. korozja metali, degradacja polimerów przez UV).

## Slide 9: 2. Fizyka 2.1. Materia
Stany skupienia materii
  Stały – posiada określony kształt i objętość.
    przykład: aluminium w konstrukcji skrzydeł, stal w podwoziu, kompozyty w kadłubie.
  Ciekły – określona objętość, brak stałego kształtu.
    przykład: paliwo lotnicze, olej smarujący, płyn hydrauliczny.
  Gazowy – brak określonego kształtu i objętości, rozprzestrzenia się w całej objętości.
    przykład: powietrze w instalacji pneumatycznej, azot do napełniania amortyzatorów podwozia.
Zmiany między stanami
  Topnienie (stały → ciekły) – np. lód topniejący w instalacji odladzania.
  Krystalizacja (ciekły → stały) – przykład: zestalenie stopów metali w produkcji części.
  Parowanie i wrzenie (ciekły → gazowy) – np. paliwo parujące w gaźnikach.
  Skraplanie (gazowy → ciekły) – np. para wodna kondensująca w zbiornikach paliwa.
  Sublimacja (stały → gazowy) – np. suchy lód używany w chłodzeniu transportowym.
  Resublimacja (gazowy → stały) – np. osadzanie się szronu na skrzydłach.

## Slide 10: 2. Fizyka 2.1. Materia
Znaczenie dla mechanika lotniczego
  Dobór materiałów – zrozumienie właściwości fizycznych pozwala dobrać odpowiedni materiał do zadania (np. aluminium lekkie, ale podatne na korozję; tytan odporny na wysokie temperatury).
  Obsługa płynów i gazów – znajomość ich właściwości pozwala uniknąć błędów (np. wrzenie paliwa, odpowietrzanie układów hydraulicznych).
  Diagnostyka – zmiany stanu mogą być sygnałem awarii (np. obecność lodu w paliwie, przegrzanie i topnienie izolacji).
  Bezpieczeństwo – kontrola nad zjawiskami fazowymi (odladzanie, kondensacja, ciśnienie gazów) jest krytyczna w eksploatacji samolotów.

## Slide 11: 2. Fizyka 2.1. Materia
Zakres | Charakterystyka | Przykład w lotnictwie | Znaczenie dla mechanika
Pierwiastki | Podstawowe składniki materii, różnią się strukturą elektronową | Aluminium (lekka konstrukcja), Tytan (odporny na temp.), Węgiel (włókna kompozytowe) | Dobór materiałów zależnie od ich właściwości fizycznych
Struktura atomu | Jądro (protony, neutrony) + elektrony; własności wynikają z budowy powłok elektronowych | Przewodnictwo elektryczne metali, izolacyjność polimerów | Zrozumienie, dlaczego różne materiały nadają się do różnych zastosowań
Molekuły | Związki złożone z atomów; mogą być proste lub złożone | Żywice epoksydowe, paliwo lotnicze (mieszanina węglowodorów) | Wiedza o tym, jak materiały reagują chemicznie i fizycznie
Związki chemiczne – metaliczne | Stopy metali o zmienionych właściwościach | Stopy Al, Ti, Mg w konstrukcji samolotów | Zależność wytrzymałości i odporności od składu chemicznego
Związki chemiczne – niemetaliczne | Polimery, żywice, włókna | Kompozyty z włóknem węglowym i szklanym | Konserwacja i kontrola degradacji (UV, wilgoć)

## Slide 12: 2. Fizyka 2.1. Materia
Zakres | Charakterystyka | Przykład w lotnictwie | Znaczenie dla mechanika
Stan stały | Stały kształt i objętość | Aluminium w skrzydłach, stal w podwoziu | Sprawdzenie pęknięć, korozji, deformacji
Stan ciekły | Określona objętość, brak kształtu | Paliwo, olej, płyn hydrauliczny | Kontrola czystości, odpowietrzenie, brak wycieków
Stan gazowy | Brak objętości i kształtu, ściśliwy | Powietrze, azot w amortyzatorach | Kontrola ciśnienia i szczelności
Topnienie | Stały → ciekły | Lód w instalacjach odladzania | Monitorowanie systemów odladzania
Krystalizacja | Ciekły → stały | Zestalanie stopów metali | Kontrola jakości produkcji części

## Slide 13: 2. Fizyka 2.2.1 Mechanika - statyka
Do czego ta wiedza?
Mechanik lotniczy w praktyce codziennie spotyka się z działaniem sił i naprężeń:
  musi rozumieć, jak ciężar statku powietrznego rozkłada się na podwozie podczas postoju czy kołowania,
  analizuje moment siły np. przy dokręcaniu śrub lub podczas montażu elementów wirujących,
  musi wiedzieć, gdzie znajduje się środek ciężkości – od niego zależy stateczność i bezpieczeństwo lotu,
  przy ocenie uszkodzeń struktur (np. pęknięcia, wgniecenia, korozja) potrzebna jest znajomość naprężeń i odkształceń,
  podczas pracy z płynami (hydraulika, paliwo) oraz gazami (sprężone powietrze, ciśnienie w oponach) istotne jest rozumienie ciśnienia i prawa Archimedesa,
  dzięki tej wiedzy mechanik może diagnozować awarie, interpretować dokumentację techniczną i prawidłowo stosować procedury obsługowe.

## Slide 14: 2. Fizyka 2.2.1 Mechanika - statyka
Siły, momenty i pary – przedstawienia wektorowe
  Siła: wielkość wektorowa – charakteryzuje ją wartość, kierunek i punkt przyłożenia.
  Moment siły: M=F*d, gdzie d to ramię siły. Powoduje obrót ciała.
  Para sił: dwie siły równe co do wartości, równoległe, przeciwne co do zwrotu → powodują tylko obrót (np. sterowanie lotkami).
Środek ciężkości
  Punkt, w którym przyłożona jest wypadkowa sił ciężkości.
  Dla statku powietrznego jego położenie jest kluczowe dla stateczności.
  Obliczanie CG = suma (momentów mas) ÷ masa całkowita.

## Slide 15: 2. Fizyka 2.2.1 Mechanika - statyka
Teoria naprężeń, odkształceń i elastyczności
  Rozciąganie / ściskanie – wydłużanie lub skracanie elementu pod wpływem siły osiowej.
  Ścinanie – działanie siły równoległej do powierzchni (np. nity w konstrukcjach).
  Skręcanie – momenty powodujące obrót wokół osi (np. wały napędowe).
  Prawo Hooke’a: w granicach sprężystości odkształcenie jest proporcjonalne do naprężenia.
Właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów
  Ciała stałe: określona forma, opór wobec odkształceń.
  Ciecze: brak własnego kształtu, przyjmują kształt naczynia, nieściśliwe (praktycznie).
  Gazy: brak kształtu i objętości, ściśliwe.

## Slide 16: 2. Fizyka 2.2.1 Mechanika - statyka
Ciśnienie i wypór w cieczach
  Ciśnienie: p=F/A
  Prawo Pascala – ciśnienie w cieczy rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach (podstawa układów hydraulicznych).
  Prawo Archimedesa – na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu równa ciężarowi wypartej cieczy.
  Barometry – mierzą ciśnienie atmosferyczne, kluczowe dla wysokościomierzy w lotnictwie.

## Slide 17: 2. Fizyka 2.2.1 Mechanika - statyka
Temat | Kluczowe pojęcia | Przykład w lotnictwie
Siły, momenty i pary | (F = m * a), moment siły, para sił | Dokręcanie śruby, działanie lotek
Środek ciężkości | CG = Σ(momentów mas)/M | Wyważenie samolotu przed lotem
Naprężenia i odkształcenia | Rozciąganie, ściskanie, ścinanie, skręcanie, prawo Hooke’a | Ocena uszkodzeń poszycia, praca nitów
Właściwości ciał | Stałe – sztywność; ciecze – nieściśliwość; gazy – ściśliwość | Hydraulika, sprężone powietrze
Ciśnienie i wypór | (p=F/A), prawo Pascala, prawo Archimedesa | Układ hydrauliczny, wysokościomierz, zbiorniki paliwa

## Slide 18: 2. Fizyka 2.2.2 Mechanika - Kinetyka
Do czego ta wiedza?
  Podczas obsługi i diagnostyki musi rozumieć ruch i siły działające na części samolotu.
  W ruchu liniowym i obrotowym analizuje się m.in. działanie siły ciężkości, przyspieszeń i sił odśrodkowych (ważne przy elementach wirujących – turbosprężarki, wirniki).
  Wiedza o ruchu okresowym i wibracjach pozwala zrozumieć zagrożenia związane z drganiami i rezonansami w strukturze płatowca.
  Pojęcia przełożenia siłowego i sprawności są podstawą obsługi układów mechanicznych (przekładnie, dźwignie, mechanizmy sterowania).

## Slide 19: 2. Fizyka 2.2.2 Mechanika - Kinetyka
Ruch liniowy
  Ruch jednostajny prostoliniowy:
  Ruch jednostajnie przyspieszony:
  Swobodny spadek (ruch pod siłą ciężkości): przyspieszenie g≈9,81 m/s2
Ruch obrotowy
  Prędkość kątowa:
  Przyspieszenie kątowe:
  Siła dośrodkowa:
  Siła odśrodkowa – pozorna, działa w układzie nieinercjalnym, ważna np. dla elementów wirujących w silniku.

## Slide 20: 2. Fizyka 2.2.2 Mechanika - Kinetyka
Ruch okresowy i drgania
  Ruch harmoniczny:
  Okres drgań:
  Wahadło matematyczne:
  Rezonans – niebezpieczne zjawisko, gdy częstotliwość wymuszenia ≈ częstotliwość własna układu.
Przełożenie i sprawność mechaniczna
  Przełożenie siłowe: stosunek ramion dźwigni, średnic kół zębatych lub kół pasowych.
  Sprawność mechaniczna:
    W praktyce < 100% z powodu strat (tarcie, opory).

## Slide 21: 2. Fizyka 2.2.2 Mechanika - Kinetyka
Ruch okresowy i drgania
  Ruch harmoniczny:
  Okres drgań:
  Wahadło matematyczne:
  Rezonans – niebezpieczne zjawisko, gdy częstotliwość wymuszenia ≈ częstotliwość własna układu.
Przełożenie i sprawność mechaniczna
  Przełożenie siłowe: stosunek ramion dźwigni, średnic kół zębatych lub kół pasowych.
  Sprawność mechaniczna:
    W praktyce < 100% z powodu strat (tarcie, opory).

## Slide 22: 2. Fizyka 2.2.2 Mechanika - Kinetyka
Temat | Wzory/pojęcia | Przykład w lotnictwie
Ruch liniowy |  | Spadanie narzędzia, hamowanie samolotu
Ruch obrotowy |  | Wirniki, turbiny, koła zębate
Ruch okresowy | rezonans | Wibracje silnika, drgania poszycia
Wahadło |  | Pomiar przyspieszeń, testy drgań
Sprawność mechaniczna |  | Przekładnie sterowania, mechanizmy klap

## Slide 23: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Do czego ta wiedza?
  Masa i siła są podstawą oceny obciążeń konstrukcji, np. podczas hamowania czy lądowania.
  Praca, moc i energia pojawiają się w silnikach, układach hydraulicznych i elektrycznych – ich znajomość jest konieczna, by rozumieć wydajność i ograniczenia systemów.
  Pęd i impuls to podstawa przy zrozumieniu działania silników odrzutowych i śmigłowych.
  Żyroskopy są fundamentem w przyrządach lotniczych (żyrokompas, sztuczny horyzont).
  Tarcie występuje w układach hamulcowych, łożyskach, powierzchniach styku – mechanik musi umieć przewidywać jego skutki i dbać o minimalizację nadmiernego zużycia.

## Slide 24: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Masa i siła
  Masa (m) – miara ilości materii i inercji ciała.
  Siła (F) – oddziaływanie powodujące zmianę ruchu lub odkształcenie.
  II zasada Newtona:
Inercja
  Zdolność ciała do przeciwstawiania się zmianom ruchu.
  Samolot o dużej masie trudniej rozpędzić i zatrzymać.

## Slide 25: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Praca, moc, energia
  Praca mechaniczna:
  Moc:
  Energia potencjalna:
  Energia kinetyczna:
  Energia całkowita:
  Ciepło – energia przekazywana wskutek różnicy temperatur.
  Sprawność:
Pęd i impuls
  Pęd:
  Zasada zachowania pędu – całkowity pęd układu izolowanego jest stały.
  Impuls siły:

## Slide 26: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Zasady żyroskopowe
  Sztywność w przestrzeni – wirujący żyroskop utrzymuje kierunek osi obrotu.
  Precesja – zmiana kierunku osi obrotu pod wpływem momentu siły.
  Zastosowanie: sztuczny horyzont, żyrokompas, wskaźniki zakrętu.
Tarcie
  Siła tarcia gdzie μ – współczynnik tarcia, NNN – siła nacisku.
  Rodzaje: tarcie statyczne, kinetyczne, toczne.
  Skutki: zużycie elementów, nagrzewanie, spadek sprawności.
  Tarcie toczne w kołach podwozia zmniejsza opory startu i lądowania.

## Slide 27: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Temat | Kluczowe wzory/pojęcia | Przykład w lotnictwie
Masa i siła |  | Hamowanie samolotu
Inercja | Opór wobec zmian ruchu | Start ciężkiego samolotu
Praca i moc |  | Silniki, układy hydrauliczne
Energia |  | Energia potencjalna przy wznoszeniu
Sprawność |  | Straty w przekładniach
Pęd i impuls |  | Silniki odrzutowe, śmigła
Zasady żyroskopowe | Sztywność, precesja | Przyrządy pokładowe
Tarcie |  | Hamulce, łożyska, podwozie

## Slide 28: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Do czego ta wiedza?
  Środowisko pracy statku powietrznego bazuje na zjawiskach dotyczących płynów
  Płyny i gazy występują w lotnictwie w układach paliwowych, hydraulicznych i aerodynamicznych.
  Znajomość gęstości i ciężaru właściwego jest niezbędna przy obsłudze paliwa i smarów.
  Lepkość i opór płynu wpływają na smarowanie, przepływ w przewodach i osiągi samolotu.
  Mechanik musi rozumieć, jak kształt opływowy zmniejsza opory i dlaczego jest kluczowy w konstrukcji.
  Ściśliwość płynów decyduje o zachowaniu powietrza w dużych prędkościach i cieczy w układach hydraulicznych.
  Pojęcia ciśnienia statycznego i dynamicznego są fundamentem działania przyrządów (prędkościomierz, wysokościomierz, sonda Pitota).
  Prawo Bernoulliego i zwężka Venturiego są podstawą działania gaźników i czujników przepływu.

## Slide 29: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Ciężar właściwy i gęstość
  Gęstość:
  Ciężar właściwy:
  Ważne dla obliczania masy paliwa z objętości oraz różnic w gęstości powietrza na różnych wysokościach.
Lepkość i opór płynu
  Lepkość – opór wewnętrzny cieczy i gazów przy przepływie.
  Wpływa na pracę układów smarowania i hydrauliki.
  Opór płynu – zależy od kształtu, prędkości i lepkości.
  Kształt opływowy zmniejsza opór, poprawia ekonomię lotu i osiągi.

## Slide 30: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Skutki ściskania płynu
  Ciecze – praktycznie nieściśliwe (ważne w hydraulice).
  Gazy – ściśliwe; przy dużych prędkościach pojawiają się fale sprężania (lot naddźwiękowy).
Ciśnienie statyczne, dynamiczne i całkowite
  Ciśnienie statyczne (pₛ) – działa jednakowo we wszystkich kierunkach, związane z masą powietrza.
  Ciśnienie dynamiczne (q) – wynika z ruchu powietrza,
  Ciśnienie całkowite:

## Slide 31: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Prawo Bernoulliego
  Wzdłuż strugi płynu suma ciśnienia statycznego, dynamicznego i hydrostatycznego jest stała (dla płynu idealnego).
  W lotnictwie: różnica ciśnień nad i pod skrzydłem → siła nośna.
Zwężka Venturiego
  Zasada: w przewężeniu prędkość rośnie, ciśnienie maleje.
  Zastosowanie: gaźniki, przepływomierze, sondy.

## Slide 32: 2. Fizyka 2.2.3. Mechanika - Dynamika
Temat | Kluczowe wzory/pojęcia | Przykład w lotnictwie
Gęstość i ciężar właściwy |  | Obliczanie masy paliwa, wpływ gęstości powietrza na siłę nośną
Lepkość i opór | Opór rośnie z prędkością i lepkością | Smarowanie, opływ kadłuba
Ściśliwość | Ciecze – nieściśliwe, gazy – ściśliwe | Hydraulika, loty naddźwiękowe
Ciśnienie stat., dyn., całk. |  | Prędkościomierz, Pitot
Prawo Bernoulliego |  | Siła nośna skrzydła
Zwężka Venturiego | Spadek ciśnienia przy wzroście prędkości | Gaźnik, przepływomierz

## Slide 33: 2. Fizyka 2.3. Mechanika - termoDynamika
Do czego ta wiedza?
  Temperatura i ciepło są kluczowe dla pracy silników, układów chłodzenia, smarowania i paliw.
  Wymiana ciepła wpływa na chłodzenie elementów konstrukcji i awioniki.
  Rozszerzalność cieplna jest istotna przy ocenie luzów w silnikach, łożyskach, przewodach.
  Prawa gazów są podstawą działania sprężarek, turbin, silników odrzutowych i tłokowych.
  Obiegi termodynamiczne opisują pracę silników i urządzeń chłodniczych.
  Ciepło utajone i spalania są niezbędne do zrozumienia procesów spalania paliwa i generowania ciągu.

## Slide 34: 2. Fizyka 2.3. Mechanika - termoDynamika
Temperatura i termometry
  Skale temperatur:
    Celsjusza (°C) – punkt zamarzania wody 0°C, wrzenia 100°C.
    Fahrenheita (°F) – 32°F = 0°C, 212°F = 100°C.
    Kelvina (K) – skala absolutna, 0 K = -273,15°C.
  Konwersje:
    T(K)=T(°C)+273,15
    T(°F)=T(°C)⋅1,8+32
Ciepło i pojemność cieplna
  Ciepło (Q) – energia przekazywana w wyniku różnicy temperatur.
  Ciepło właściwe (c) – ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 kg substancji o 1 K.
  Pojemność cieplna – zdolność ciała do gromadzenia ciepła.

## Slide 35: 2. Fizyka 2.3. Mechanika - termoDynamika
Wymiana ciepła
  Przewodnictwo cieplne – przekazywanie energii przez kontakt cząsteczek (np. nagrzewanie przewodów).
  Konwekcja – przenoszenie energii przez ruch płynu/gazu (np. chłodzenie cylindrów powietrzem).
  Promieniowanie – emisja energii w postaci fal elektromagnetycznych (np. promieniowanie cieplne silnika).
Rozszerzalność cieplna
  Zwiększanie objętości ciała pod wpływem temperatury.
  Ważne przy projektowaniu luzów montażowych i doborze materiałów.
Prawa termodynamiki
  Pierwsze prawo: energia nie ginie, tylko zmienia formę.
  Drugie prawo: niemożliwe jest zbudowanie maszyny cieplnej o 100% sprawności; entropia wzrasta.

## Slide 36: 2. Fizyka 2.3. Mechanika - termoDynamika
Gazy i ich prawa
  Równanie stanu gazu doskonałego:
  Procesy gazowe:
    Izotermiczny: T=constT, pV=const.
    Adiabatyczny: Q=0, pVκ=const
    Izobaryczny: p=const.
    Izochoryczny: V=const.
  Praca gazu przy rozszerzaniu:
  Ciepło właściwe: Cp,Cv.
Obiegi termodynamiczne
  Obieg Otto – silniki tłokowe.
  Obieg Braytona – turbiny gazowe.
  Obieg chłodniczy – sprężarka, skraplacz, zawór, parownik.
Ciepło utajone i spalanie
  Ciepło utajone: energia potrzebna do zmiany stanu skupienia (topienie, parowanie).
  Ciepło spalania: ilość energii wydzielona podczas spalenia 1 kg paliwa.

## Slide 37: 2. Fizyka 2.3. Mechanika - termoDynamika
Temat | Wzory/pojęcia | Przykład w lotnictwie
Temperatura | °C, °F, K; konwersje | Termometry, czujniki silnikowe
Ciepło właściwe | ( Q = m c \Delta T ) | Ogrzewanie/ chłodzenie płynów
Wymiana ciepła | Konwekcja, przewodnictwo, promieniowanie | Chłodzenie silnika
Rozszerzalność | ΔV zależne od T | Luzy montażowe
I prawo TD | ΔU = Q – W | Praca i ciepło w silniku
II prawo TD | Entropia rośnie, brak 100% sprawności | Silniki odrzutowe
Równanie gazu | ( pV = nRT ) | Powietrze w cylindrach
Procesy gazowe | izobaryczny, izochoryczny, izotermiczny, adiabatyczny | Cykl pracy silnika
Obiegi | Otto, Brayton, chłodniczy | Silnik tłokowy, turbinowy, klimatyzacja
Ciepło utajone | Energia fazowa, ciepło spalania | Paliwo lotnicze, odladzanie

## Slide 38: 2. Fizyka 2.4. Mechanika – optyka (światło)
Do czego ta wiedza?
  Światło i optyka są podstawą działania wielu przyrządów lotniczych (optyczne systemy nawigacyjne, celowniki, reflektory, przyrządy świetlne).
  Zrozumienie odbicia i załamania jest ważne przy obsłudze reflektorów, szyb kabinowych i przyrządów optycznych.
  Soczewki i zwierciadła są stosowane w systemach optycznych (kamery, celowniki, reflektory).
  Światłowody znalazły zastosowanie w nowoczesnych samolotach w przesyłaniu danych i sygnałów.

## Slide 39: 2. Fizyka 2.4. Mechanika - optyka
Właściwości fizyczne światła
  Światło to fala elektromagnetyczna.
  Ma charakter falowy i cząsteczkowy (dualizm).
  Podstawowe wielkości: długość fali (λ), częstotliwość (f), energia kwantu E=h*f.
Prędkość światła
  W próżni: c ≈ 3⋅108 m/sc.
  W innych ośrodkach mniejsza: v=c/nv, gdzie n – współczynnik załamania.

## Slide 40: 2. Fizyka 2.4. Mechanika - optyka
Prawa odbicia i załamania
  Prawo odbicia: kąt padania = kąt odbicia.
  Odbicie na powierzchni płaskiej – zwierciadła płaskie (obraz pozorny, prosty).
  Odbicie w zwierciadłach sferycznych:
    Wklęsłe – ogniskują promienie, powiększają obraz.
    Wypukłe – rozpraszają promienie, zmniejszają obraz.
  Prawo załamania (Snelliusa):
  Soczewki: skupiające i rozpraszające; tworzą obrazy rzeczywiste lub pozorne.
Technika światłowodowa
  Światłowód działa na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia.
  Umożliwia przesyłanie światła na duże odległości z minimalnymi stratami.
  W lotnictwie: stosowane do przesyłu danych, w systemach diagnostycznych, w awionice nowoczesnych samolotów.

## Slide 41: 2. Fizyka 2.4. Mechanika - optyka
Temat | Kluczowe pojęcia | Przykład w lotnictwie
Właściwości światła | Fala EM, dualizm, λ, f, E = h f | Przyrządy optyczne
Prędkość światła | c=3⋅108c m/s, v=c/n | Soczewki, światłowody
Odbicie | kąt padania = kąt odbicia | Reflektory, lustra w przyrządach
Soczewki | Skupiające i rozpraszające | Celowniki, przyrządy optyczne
Prawo załamania |  | Kabiny, szyby lotnicze
Światłowody | Całkowite wewnętrzne odbicie | Awionika, przesył danych

## Slide 42: 2. Fizyka 2.5. Mechanika – Ruch i dźwięk falowy
Do czego ta wiedza?
  Fale mechaniczne i ich właściwości są podstawą analizy drgań w konstrukcji samolotu (np. rezonans, wibracje silnika, fale stojące w elementach).
  Dźwięk i akustyka są istotne dla diagnostyki (hałas silników, badania nieszczelności, ultradźwięki w badaniach nieniszczących).
  Zjawisko Dopplera jest podstawą działania radarów i pomiaru prędkości względem powietrza.
  Zrozumienie natężenia i wysokości dźwięku pomaga ocenić wpływ hałasu na personel i środowisko pracy.

## Slide 43: 2. Fizyka 2.5. Mechanika – Ruch i dźwięk falowy
Ruch falowy
  Fale mechaniczne – rozchodzenie się drgań w ośrodku sprężystym (np. w powietrzu, w strukturze samolotu).
  Ruch sinusoidalny – fala opisana funkcją:
  gdzie: A – amplituda, k=2*π/λ*k – liczba falowa, ω=2*π*f.
  Prędkość fali: v=λ*f.
Interferencja i fale stojące
  Interferencja – nakładanie się fal, w wyniku czego powstają wzmocnienia (konstruktywna) lub wygaszenia (destruktywna).
  Fala stojąca – powstaje przez nałożenie fal biegnących w przeciwnych kierunkach. Charakteryzuje się węzłami i strzałkami.

## Slide 44: 2. Fizyka 2.5. Mechanika – Ruch i dźwięk falowy
Dźwięk
  Prędkość dźwięku w powietrzu: ~ 343 m/s (w 20°C przy ciśnieniu normalnym).
  Wytwarzanie dźwięku – drgania źródła (np. membrany, struny, elementu mechanicznego).
  Cechy dźwięku:
    Natężenie – energia fali na jednostkę powierzchni, mierzone w W/m²; subiektywnie – głośność (dB).
    Wysokość – zależy od częstotliwości (Hz).
    Barwa/jakość – zależy od składu harmonicznych.
Zjawisko Dopplera
  Zmiana częstotliwości fali dla obserwatora, gdy źródło lub odbiornik porusza się względem siebie.
  Dla prędkości znacznie mniejszych od prędkości fali:
  gdzie: v – prędkość dźwięku, vo​ – prędkość obserwatora, vs​ – prędkość źródła.
  W lotnictwie: pomiar prędkości samolotu względem powietrza, radar policyjny, badania przepływów.

## Slide 45: 2. Fizyka 2.5. Mechanika – Ruch i dźwięk falowy
Temat | Kluczowe wzory/pojęcia | Przykład w lotnictwie
Ruch falowy |  | Wibracje silnika
Interferencja | Wzmocnienie i wygaszenie fal | Badania ultradźwiękowe
Fala stojąca | Węzły i strzałki | Drgania konstrukcji
Prędkość dźwięku | ~343 m/s w powietrzu | Diagnostyka akustyczna
Natężenie | Decybele (dB) | Hałas silnika
Wysokość dźwięku | Częstotliwość (Hz) | Analiza pracy turbin
Zjawisko Dopplera | Zmiana częstotliwości przy ruchu | Radar, pomiary prędkości

## Slide 46: Koniec Następny temat: Moduł 3 - Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki
Wykład opracowano z pomocą CzatGPT 5.