## Slide 1: AirGuard
Wykonawca: Filip Skop
NUmer indeksu: 183952
Kierunek: 1EF-DI
Miejsce i rok: Rzeszów 2026
System monitorowania jakości powietrza oparty na ESP32

## Slide 2: Cel i zakres projektu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Problem:
Niewystarczające zagęszczenie publicznych stacji pomiarowych
Notes: Głównym punktem wyjścia do podjęcia prac nad systemem była analiza problemu zbyt małego zagęszczenia publicznych stacji pomiarowych. Państwowe stacje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są często
-oddalone od naszych domów o wiele kilometrów,
co sprawia, że publikowane przez nie dane
-nie odzwierciedlają realnego stanu powietrza w naszym bezpośrednim sąsiedztwie – np. na naszym balkonie, oknie czy osiedlu.

## Slide 3: Cel i zakres projektu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Cel główny:
Stworzenie autonomicznego, własnoręcznie zbudowanego systemu dostarczającego precyzyjne odczyty

## Slide 4: Cel i zakres projektu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Wady rozwiązań rynkowych:
Zamknięta architektura
Brak długoterminowej agregacji danych i analizy trendów
Wyświetlanie tylko bieżących wartości

## Slide 5: Cel i zakres projektu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Zalety AirGuard:
Pełna modułowość
Bezprzewodowa, bezpieczna transmisja telemetryczna do bazy danych hostowanej w chmurze prywatnej

## Slide 6: Ogólny schemat blokowy wykonanego systemu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Jednostka centralna
ESP32 DevKit v1

## Slide 7: Ogólny schemat blokowy wykonanego systemu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Sensory i peryferia
Laserowy czujnik pyłu PMS5003
Cyfrowy sensor środowiskowy BME280
Wyświetlacz SSD1306 OLED 0.96
Przycisk monostabliny
Dioda LED RGB

## Slide 8: Ogólny schemat blokowy wykonanego systemu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Stos technologiczny serwera
Eclipse Mosquito (broker MQTT)
Telegraf (zbieranie danych)
InfluxDB (baza serii czasowych)
Grafana (panel wizualizacyjny)

## Slide 9: Schemat elektryczny (szczegółowy) systemu
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32

## Slide 10: Struktura oprogramowania
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Inicjalizacja i czas
// Fragment z funkcji setup() - Synchronizacja czasu przez NTP
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifi_timeout < 30) { delay(500); }
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
// Konfiguracja strefy czasowej (CET/CEST) i pobranie czasu z serwerów NTP
configTzTime("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3", "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
while (!getLocalTime(&timeinfo) && time_timeout < 20) { delay(500); }
WiFi.disconnect(true); // Wyłączenie radia Wi-Fi po udanej synchronizacji
}

## Slide 11: Struktura oprogramowania
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Stabilność sieciowa
// 1. Ograniczenie czasu oczekiwania na gniazdo sieciowe (w setup)
espClient.setTimeout(2); // Zapobiega zamrażaniu pętli loop() na kilkanaście sekund
// 2. Asynchroniczne łączenie z siecią w tle (w performMeasurement)
if (isAuto && secondsLeft <= 15) {
if (!networkInitiated) {
WiFi.begin(ssid, password); // Łączenie bez blokowania pętli
networkInitiated = true;
}
// Próba autoryzacji z brokerem co 2 sekundy (nieblokująca)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && !client.connected() && (millis() - lastMqttAttempt > 2000)) {
client.connect("AirGuard_ESP32");
}
}

## Slide 12: Struktura oprogramowania
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Zarządzanie energią i ochrona sensora
// Kontrola zasilania komory laserowej czujnika PMS5003
digitalWrite(PMS_SET_PIN, HIGH); // Wybudzenie sensora (włączenie wentylatora)
unsigned long startWarmup = millis();
while (millis() - startWarmup < 30000) {
// Pętla odliczająca 30s czasu "warm-up" na ustabilizowanie przepływu powietrza
// Oparta o millis() zamiast blokującego delay(30000)
}
if (pms.readUntil(data)) { /* Pobranie próbek */ }
digitalWrite(PMS_SET_PIN, LOW); // Ponowne uśpienie sensora (ochrona przed kurzem)

## Slide 13: Struktura oprogramowania
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Harmonogramowanie hybrydowe
// Fragment z funkcji loop() - Wyzwalanie co równe 15 minut (kwadrans)
struct tm timeinfo;
if (getLocalTime(&timeinfo)) {
int currentMinute = timeinfo.tm_min;
// Sprawdzenie podzielności przez 15 (minuty: 00, 15, 30, 45)
if (currentMinute % 15 == 0 && currentMinute != lastAutoMinute) {
lastAutoMinute = currentMinute;
performMeasurement(false); // Wyzwolenie pomiaru automatycznego w tle
}
}

## Slide 14: Struktura oprogramowania
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Logika
// Klasyfikacja jakości powietrza na podstawie oficjalnych norm GIOŚ
String statusGios = "Dobry";
setRGBColor(false, true, false); // Zielony
if (pm25 > 25 || pm10 > 50) {
statusGios = "Umiark.";
setRGBColor(true, true, false); // Żółty (Czerwony + Zielony)
}
if (pm25 > 50 || pm10 > 100) {
statusGios = "Zly!";
setRGBColor(true, false, false); // Czerwony
}

## Slide 15: Opis działania
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Prezentacja praktyczna

## Slide 16: Podsumowania i wnioski
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Sukces wdrożenia
Osiągnięto pełną synergię elektroniki systemów wbudowanych, zaawansowanej administracji sieciami oraz konteneryzacji tworząc w pełni automatyczny i bezobsługowy system IoT

## Slide 17: Podsumowania i wnioski
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Kluczowe wnioski inżynierskie
Wykorzystanie bibliotek open-isource znacząco skróciło czas implementacji obsługi magistrali IC2 i UART

## Slide 18: Podsumowania i wnioski
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Kluczowe wnioski inżynierskie
Zastosowanie dedykowanej bazy serii czasowych zapewnia nieporównywalnie wyższą wydajność przy ciągłym zapisie strumieni telemetrycznych niż tradycyjne, relacyjne bazy danych

## Slide 19: Podsumowania i wnioski
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Kluczowe wnioski inżynierskie
Architektura oparta na mikroserwisach w Dockerze wewnątrz Proxmoxa gwarantuje minimalny narzut na zasoby, pełną izolację usług oraz łatwość migracji w porównaniu do przestarzałych monolitów

## Slide 20: Podsumowania i wnioski
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Kluczowe wnioski inżynierskie
Odpowiednie mechanizmy oszczędzania energii (asynchroniczny warm-up sensora pyłu) diametralnie wydłużają żywotność podzespołów optycznych

## Slide 21: Dziękuję za uwagę
System monitorowania jakości powietrza AirGuard ESP32
Wykonawca: Filip Skop
NUmer indeksu: 183952
Kierunek: 1EF-DI
Miejsce i rok: Rzeszów 2026