## Slide 1
MUSIC PLAYER 8BIT
Prosty syntezator muzyczny na bazie Arduino
Daniel Pawelec
nr albumu: 183922 Implementacja dźwięku · Konwerter MIDI
Wojciech Piątek
nr albumu: 174752 Interfejs LCD · Menu użytkownika
&
Politechnika Rzeszowska · Elektronika dla Informatyków · Rzeszów 2026
Notes: Slajd tytułowy – przywitaj się, przedstaw projekt i siebie. Czas: ~30s

## Slide 2
CEL I ZAKRES PROJEKTU
CEL PROJEKTU
01 Zaprojektowanie i implementacja prostego systemu odtwarzania muzyki na Arduino UNO 02 Wykorzystanie buzzera jako generatora dźwięku i wyświetlacza LCD 16×2 jako interfejsu 03 Stworzenie narzędzia Python do konwersji plików MIDI → kod Arduino
ZAŁOŻENIA
• Odtwarzanie melodii na buzzerze (monofoniczny) • Prosty i intuicyjny interfejs (4 przyciski) • Łatwe dodawanie nowych utworów
TECHNOLOGIE
Sprzęt: Arduino UNO, LCD 16×2 (I2C), Buzzer, 4 przyciski, rezystory 10kΩ Soft: Arduino IDE (C/C++), Python 3 + mido, Tinkercad
Notes: Opisz cel i założenia projektu. Wspomnij o podziale pracy w zespole. Czas: ~60s

## Slide 3
OGÓLNY SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
Pliki
MIDI
▶
Konwerter
Python
▶
Kod
Arduino
(C/C++)
▶
Arduino
UNO
ATmega328P
▼
Buzzer
(audio)
LCD 16×2
(I2C)
Przyciski
(×4)
Przepływ danych: Pliki MIDI → Konwerter Python → Kod C/C++ załadowany do Arduino → Odtwarzanie przez Buzzer i wizualizacja na LCD. Użytkownik steruje urządzeniem 4 przyciskami.
Notes: Omów przepływ danych – od pliku MIDI przez Python do kodu Arduino. Czas: ~60s

## Slide 4
SCHEMAT ELEKTRYCZNY — WIZUALIZACJA UKŁADU
PRZYPISANIE PINÓW
D2
Buzzer
D3
Przycisk PREV
D4
Przycisk STOP
D5
Przycisk PLAY
D6
Przycisk NEXT
A4
LCD — SDA
A5
LCD — SCL
Wizualizacja: Tinkercad
Notes: Pokaż fizyczny układ na płytce stykowej. Omów podłączenie LCD przez I2C (oszczędność pinów). Czas: ~60s

## Slide 5
SCHEMAT ELEKTRYCZNY — SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ
Schemat ideowy wygenerowany w programie Tinkercad · 06/2026
Notes: Omów schemat ideowy – zwróć uwagę na rezystory pull-up przy przyciskach i magistralę I2C do LCD. Czas: ~45s

## Slide 6
STRUKTURA OPROGRAMOWANIA
START
Inicjalizacja
ekranu tytułowego
MENU
Wybór utworu
(PREV / NEXT)
PLAYING
Odtwarzanie
melodii
▶
btn
▶
PLAY
STOP / koniec melodii
MODUŁ DŹWIĘKOWY
• play(freq, dur) — genera​duje ton na buzzerze • play_Pause(ms) — realizuje pauzę między nutami • detectBtn() — sprawdza przyciski w każdym cyklu • Definicje nut: C0–C8 przez dyrektywy #define
MODUŁ WIZUALNY (LCD)
• LiquidCrystal_I2C przez magistralę I2C (A4/A5) • Ekran powitalny: efekt scrollowania z millis() • Menu: dynamiczna lista utworów z tablicy • Ekran odtwarzania: nazwa aktualnego utworu
KONWERTER MIDI (Python)
• Biblioteka mido — analiza note_on / note_off • Oblicza czas trwania nut (BPM → ms) • Wybiera jedną nutę przy polifonii • Generuje gotowy kod C++ dla Arduino
Notes: Omów automat stanów i trzy moduły. Podkreśl trick z detectBtn() wewnątrz play() dla responsywności. Czas: ~90s

## Slide 7
OPIS DZIAŁANIA — PREZENTACJA PRAKTYCZNA
JAK DZIAŁA URZĄDZENIE?
01
Włączenie Arduino wyświetla animowany ekran powitalny na LCD (efekt scrollowania tytułu).
02
Menu Przyciski PREV/NEXT przewijają listę 5 dostępnych utworów na wyświetlaczu.
03
Odtwarzanie Przycisk PLAY uruchamia wybraną melodię. LCD pokazuje nazwę utworu.
04
Przerwa STOP przerywa melodię w dowolnej chwili i wraca do menu — bez opóźnień.
05
Dodawanie Nowy utwór = nowa funkcja w C++ (ręcznie lub przez konwerter MIDI).
BAZA UTWORÓW
1. Polka (polkaDziadek) 2. Cicha noc (silentNight) 3. Gravity Falls Theme 4. Bink's Sake — One Piece 5. Maiden Voyage — Sea of Thieves
DEMONSTRACJA NA ŻYWO
W tej chwili zostanie przeprowadzona demonstracja działającego urządzenia — przełączanie menu, wybór i odtwarzanie melodii, przerywanie za pomocą przycisku STOP.
Notes: TUTAJ: demonstracja na żywo! Włącz Arduino, przełącz menu, odtwórz utwór. Czas: ~90s

## Slide 8
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
CO SIĘ UDAŁO
✓ Pełna funkcjonalność systemu — odtwarzanie, menu, LCD ✓ Narzędzie Python do konwersji MIDI → automatyczne dodawanie utworów ✓ Responsywny interfejs mimo blokujących delay() dzięki detectBtn() ✓ Modułowa architektura — łatwa rozbudowa o nowe funkcje
NAPOTKANE PROBLEMY
⚠ Brak polifonii (buzzer) → automatyczny wybór nuty w skrypcie Python ⚠ Migotanie LCD → selektywne odświeżanie przy zmianie stanu ⚠ Różne formaty MIDI → normalizacja wartości rytmicznych ⚠ Ograniczenia RAM → makro F() i PROGMEM dla ciągów znaków
WNIOSKI
01
Projekt pozwolił zdobyć praktyczne doświadczenie w integracji sprzętu i oprogramowania na mikrokontrolerach.
02
Komunikacja I2C okazała się efektywnym rozwiązaniem — zaoszczędziła cenne piny Arduino UNO.
03
Praca w czasie rzeczywistym wymaga starannego projektowania: warstwa wizualna nie może blokować krytycznej generacji dźwięku.
04
Automat stanów (FSM) to naturalne i czytelne podejście do sterowania urządzeniami embedded.
05
Narzędzie konwersji MIDI znacząco skróciło czas dodawania nowych melodii.
Notes: Podsumowanie projektu. Podkreśl naukę z realizacji. Zostaw czas na pytania. Czas: ~60s

## Slide 9
Dziękuję za uwagę!
Pytania?
Music Player 8bit
Daniel Pawelec (nr 183922) · Wojciech Piątek (nr 174752) Politechnika Rzeszowska · Elektronika dla Informatyków · 2026
Notes: Slajd końcowy. Zaproś do pytań. Łączny czas prezentacji: ~8 minut.